## Slide 1: فصل اول الكترودها و پيلهاي الكتروشيميايي

## Slide 2: هدفهاي رفتاري فصل اول
بعد از مطالعه اين فصل بايد درک شود.
واكنشهايي كه در سطح يك الكترود اتفاق مي‏افتند .
ساختمان سطح مشترك الكترود ـ محلول.
معادلات شيميايي واكنشهاي اكسايش ـ كاهش در الكترودها .
پيلهاي گالواني به صورت دونيمه پيل.
طراحی پيلهاي گالواني مورد استفاده در اندازه‏گيري پتانسيل استاندارد الكترود را طراحي.
با استفاده از پتانسيلهاي استاندارد الكترود، محاسبه پتانسيل پيلهاي گالواني.
معادله نرنست و استفاده از آن برای محاسبه پتانسيل پيلها و فعاليت اجزاء محلول.
کتربرد معادله نرنست براي تعيين ثابت تعادل و جهت واكنش خود به ‏خودي، ثابت تفكيك اسيدها و بازهاي ضعيف، ثابت حاصلضرب حلاليت رسوبها، ثابت تشكيل و ثابت ناپايداري كمپلكسها و غيره .
منبع پتانسيل اتصال مايع.
چگونگي به حداقل رساندن پتانسيلهاي اتصال مايع.
مفهوم پتانسيلهاي فرمال الكترود.
عبارتهاي الكترود شناساگر و الكترود مرجع .
ساختمان الكترودهاي فلزي نوع اول، دوم و سوم.
ساختمان انواع الكترودهاي شاهد .
ساختمان چند الكترود pH سنجي.
قوانين IUPAC براي نمايش پيلهاي گالواني.
الكترودهاي غشايي و دسته‏بندي آنها .
عوامل مؤثر بر الكترودها و روشهاي استفاده بهينه از آنها

## Slide 3: الكترود
براي عبور جريان الكتريكي از محلول الكتروليت، بايد دو هادي الكتريكي كه الكترود ناميده مي‏شوند، به درون محلول وارد شوند.
يك الكترود مي‏تواند سيم ساده‏اي از مس يا نقره و يا غشاء خاصي مانند الكترودهاي يون‏گزين (ISE) باشد.
با غوطه‏ور كردن قطعه تميزي از يك فلز درون محلول حاوي يونهاي آن فلز، براي مثال سيم مسي در محلول آبي سولفات مس، يك الكترود تشكيل مي‏شود. دراين صورت دو واكنش امكان‏پذير است.
ابتدا اتم فلز الكترون ازدست داده و به صورت يون درون محلول قرار مي‏گيرد.
M(s) Mn+(aq) + ne-
Mn+(aq) + ne- M(s)
M(s) Mn+(aq) + ne-

## Slide 4: پيل گالواني و سلول الكتروليز
سيستمي كه شامل دوالكترود غوطه‏ور در محلول الكتروليت است يا به عنوان پيل گالواني و يا به عنوان سلول الكتروليز معروف است.
باطري‏ها به‏عنوان پيل گالواني و وان آبكاري به عنوان سلول الكتروليز، شناخته شده‏اند.
در پيل گالواني، بين دو الكترود اختلاف پتانسيل ايجاد مي‏شود و درنتيجه مولد جريان الكتريكي است، اما در سلول الكتروليز اختلاف پتانسيل از منبع بيروني به الكترودها اعمال مي‏شود.

## Slide 5: سطح مشترك الكترود ـ محلول
درصورتي كه واكنش رفت بر واكنش برگشت غلبه كند، فلز نسبت به محلول داراي بار الكتريكي منفي خواهد شد، و اگر واكنش برگشت بر واكنش رفت غلبه كند، فلز نسبت به محلول داراي بار الكتريكي مثبت خواهد شد
اختلاف پتانسيلي در سطح مشترك الكترود ـ محلول ايجاد مي‏شود، كه پتانسيل الكترود (E) ناميده شده و مقدار آن نه‏تنها به ماهيت فلز، بلكه به فعاليت آن بستگي دارد.

## Slide 6: آند و كاتد
الكترودي كه در آن اكسايش اتفاق مي‏افتد آند و الكترودي كه در آن كاهش اتفاق مي‏افتد كاتد ناميده مي‏شود.
در پيل گالواني آند الكترود منفي و كاتد الكترود مثبت است، ولي در سلول الكتروليز آند الكترود مثبت و كاتد الكترود منفي است.

## Slide 7: واكنشهاي اكسايش ـ كاهش در الكترودها
واكنشهاي الكترودي مستلزم انتقال الكترون بين الكترود و گونه‏هاي موجود در محلول است.
اين واكنشها كه شامل انتقال بار الكتريكي يا الكترون از يك گونه به گونه ديگرند، واكنشهاي اكسايش ـ كاهش ناميده مي‏شوند.
واكنشي كه در آن يك گونه شيميايي الكترون از دست مي‏دهد، اكسايش ناميده مي‏شود. براي مثال، مس مي‏تواند دو الكترون از دست داده و به يون مس (II) تبديل شود،
Cu(s) Cu2+(aq) + 2e -

## Slide 8: واكنشهاي اكسايش ـ كاهش در الكترودها
واكنشي كه در آن يك گونة شيميايي الكترون به دست مي‏آورد، كاهش ناميده مي‏شود. اين فرايند عكس اكسايش است،
Cu2+(aq) + 2e - Cu(s)
به هركدام از اين معادلات يوني، نيمه واكنش گويند. توجه كنيد كه تعداد الكترون ازدست داده‏شده توسط فلز با تعداد الكترون گرفته‏شده توسط يون، برابر‏است.

## Slide 9: پيلهاي گالواني
پيل دانيل را مي‏توان به صورت دو نيمه پيل بررسي كرد، كه در آن هر نيمه پيل از يك الكترود و محلولي كه الكترود با آن در تماس است، تشكيل شده است. يك نيمه‏پيل از Cu2+/Cu تشكيل شده و در اين سيستم تمايل به كاهش دارد،
Cu2+(aq) + 2e - = Cu(s)
از طرف ديگر، الكترود روي تمايل به اكسايش دارد، و لذا نسبت به محلول بار الكتريكي خواهد داشت.
Zn(s) = Zn2+(aq) + 2e-

## Slide 10: پيل دانيل
اين پيل شامل الكترود مس فرو برده شده در محلول يونهاي مس (II) والكترود روي فرو برده شده در محلول يونهاي روي (II) است.
ارتباط الكتريكي بين دو محلول با يك لوله U شكل وارونه كه داراي محلول پتاسيم كلريد است و پل نمكي ناميده مي‏شود برقرار مي‏شود.
ارتباط الكتريكي بين دو الكترود نيز با استفاده از سيم فلزي برقرار مي‏شود.
اختلاف پتانسيل بين دو الكترود توسط يك ولت‏سنج با مقاومت دروني زياد و يا قرار دادن وسيله مناسب ديگري در مدار اندازه‏گيري مي‏شود.

## Slide 11: مدار ساده پيل دانيل
وقتي محلولها توسط پل نمكي به‏يكديگر وصل مي‏شوند، پتانسيل‏هاي‌ آنها مساوي شده و در نتيجه سيستمي ايجاد مي‏شود كه مي‏توان آنرا به‏‏صورت مدار فوق معرفي كرد.
بنابراين، ولت‏سنج اختلاف پتانسيل بين دوالكترود را اندازه‏گيري مي‏كند.
درواقع، مدار شبيه به‏مواقعي است كه دوباطري بطور سري به‏هم وصل شده‏اند.

## Slide 12: نماد گذاري IUPAC براي پيلها و الكترودها
مطابق قرارداد IUPAC مي‏توان آنها را با نمادهاي معيني نشان داد، كه روشي ساده براي شرح دادن اين پيلها است. براي مثال، پيل نشان دانيل را مي‏توان برطبق قرارداد به صورت زير نشان داد:
Zn/Zn2+ //Cu2+/Cu
اين نمادگذاري از الكترود سمت چپ (آند) شروع و پس از نوشتن محلولهاي هردو الكترود، به الكترود سمت راست (كاتد) ختم مي‏شود.
هر خط مورب نشانة يك مرز فازي و يك اختلاف پتانسيل است، درحاليكه دو خط مورب كنار هم، نشانة وجود پل نمكي و دو پتانسيل تماسي است كه در مباحث بعدي شرح داده خواهد شد.

## Slide 13: نماد گذاري IUPAC
درصورتي كه فعاليت يونهاي موجود در الكتروليت‏ها معلوم باشد، اين پيل به صورت زير نمايش داده مي‏شود.
Zn/Zn2+( 1.0 M) //Cu2+ (1.0 M)/Cu

## Slide 14: پتانسيل الكترود
اختلاف پتانسيل در يك نيمه پيل به پتانسيل الكترود معروف است و براي مقايسة همه پتانسيل‏هاي الكترودي، معمولاً براي آنها واكنشهاي كاهش را مي‏نويسند.
چون همه نيمه واكنشها به صورت كاهشي در جدول پتانسيل‏هاي كاهشي آمده‏اند، مي‏توان پتانسيل مربوط به نيمه واكنش كاهشي (Ea) را در يك علامت منفي ضرب كرده، تا پتانسيل براي نيمه واكنش اكسايش در آند به دست آيد و سپس آنرا با پتانسيل كاهشي الكترود كاتد جمع جبري كرد.

## Slide 15: پتانسيل استاندارد الكترود
اندازه‏گيري پتانسيل در دماي 298K (25°C) انجام مي‏شود.
فعاليت همة مواد حل‏شده درالكتروليت، واحد (يا غلظت يك مولار) استفاده مي‏شود.
همة نيمه پيلها، نسبت به يك نيمه پيل استاندارد و مرجع، معروف به الكترود استاندارد هيدروژن2، اندازه‏گيري مي‏شوند.
پتانسيل الكترودي كه در اين شرايط اندازه‏گيري شود، پتانسيل استاندارد الكترود ناميده شده وE0 با علامت نمايش داده مي‏شود.

## Slide 16: الكترود استاندارد هيدروژن (SHE)
طبق قرارداد، پتانسيل استاندارد الكترود هيدروژن صفر درنظر گرفته مي‏شود (همانطور كه سطح آب دريا به عنوان ارتفاع صفر و كوهها ارتفاع مثبت و بستر دريا ارتفاع منفي درنظر گرفته مي‏شود).

## Slide 17: تغييرات نيروي الكتروموتوري با فعاليت اجزاء محلول
اگر فعاليت گونه‏هاي اكسنده و كاهنده از واحد تفاوت كند، پتانسيل الكترود نيز براي نيمه پيل از مقدار استاندارد تفاوت خواهد كرد.
معادله‏اي كه ارتباط بين پتانسيل پيل گالواني و فعاليت يونهاي شركت كننده در واكنش را بيان مي‏كند، توسط نرنست(Nernst) در سال 1889 ارائه شد، كه هنوز هم استفاده مي‏شود و مهمترين معادله در الكتروشيمي است.
aA + bB = cC + dD

## Slide 18: معادلات نرنست براي واکنشهاي زیر به صورت زير نوشته مي‏شود
Cu2+ + 2e- = Cu
H2O2 + 2H+ + 2e - = 2H2O

## Slide 19: كاربردهاي معادله نرنست
تعيين ثابت تعادل و جهت واكنش خود به خودي
محاسبه پتانسيل الكترود با استفاده از E0
تعيين ثابت تفكيك اسيدها و بازهاي ضعيف
تعيين ثابت حاصلضرب حلاليت
تعيين ثابت تشكيل و ثابت ناپايداري كمپلكس
محاسبه ثابت تعادل واكنشهاي اكسايش ـ كاهش

## Slide 20: تعيين ثابت تعادل و جهت واكنش خود به خودي(مثال)
پيلي به‏صورت زيرمرتب‏ شده‏ است.
الف) واكنش پيل را بنويسيد. ب) نيروي الكتروموتوري پيل را محاسبه و قطبيت الكترودها را تعيين و جهت واكنش خود به خودي را مشخص كنيد. ج) ثابت تعادل واكنش اين پيل را به دست آوريد.

## Slide 21: دسته‏بندي الكترودها
الكترودهاي فلز ـ يون فلز
الكترودهاي گازي
الكترود ملغمه
الكترودهاي آنيوني (الكترودهاي فلزي نوع دوم)
    الكترود نقره ـ نقره كلريد
    الكترود كالومل
    الكترود جيوه ـ جيوه (I) سولفات
    الكترود كينهيدرون
الكترودهاي فلزي نوع سوم
الكترودهاي غشايي

## Slide 22: الكترودهاي فلز ـ يون فلز
اين الكترودها اغلب به الكترودهاي فلزي نوع اول يا گروه (I) معروف‏اند.
در اين الكترودها فلز در محلولي از يونهاي خودش قرار داده مي‏شود.
پتانسيل اين الكترودها به فعاليت فلز و يون فلزي بستگي دارد و بنابراين، در صورت ثابت بودن فعاليت فلز، اين الكترود، نسبت به فعاليت يون فلز شناساگر محسوب مي‏شود و به تغييرات فعاليت يون فلزي حساس است.
برخي از فلزات مانند نقره، جيوه، مس، كادميوم، روي و سرب مي‏توانند به عنوان الكترود شناساگر نسبت به يونهاي خود عمل كنند.

## Slide 23: الكترودهاي فلز ـ يون فلز( يك مثال)
درصد ناخالص موجود در محلول كه ناشي از تبديل Fe2+ بهFe3+ است را محاسبه كنيد، درصورتي كه پتانسيل الكترود پلاتين در اين محلول نسبت به الكترود كالومل اشباع 440/0 ولت باشد. پتانسيل استاندارد زوج فرو ـ فريك 770/0 و پتانسيل استاندارد الكترود كالومل اشباع (SCE) 244/0 ولت و قطب منفي است.

## Slide 24: الكترودهاي گازي
در اين الكترودها به جاي فلز از گازي كه در حال تعادل با محلول يونهاي خود است، استفاده مي‏شود.
تعادل گاز ـ الكتروليت بايد روي سطح فلزي بي‏اثر مانند پلاتين يا ساير هاديها انجام شود.

## Slide 25: الكترود هيدروژن
گاز هيدروژن خالص از طريق شيشه‏اي متخلخل به جرياني از حبابهاي ريز تبديل شده و به طرف بالا بر رويسطح پلاتين سياه هدايت مي‏شود.
هيدروژن جذب شده روي پلاتين، با يونهاي هيدروژن موجود در محلول، در واكنش ردوكس شركت مي‏كند.
گازهاي هيدروژن مازاد، از درون حبابساز عبور كرده و وارد اتمسفر مي‏شود. حبابساز از ورود اكسيژن كه با اتمهاي هيدروژن سطح واكنش خواهد داد و درنتيجه كاركرد الكترود را كاهش مي‏دهد، جلوگيري مي‏كند.

## Slide 26: الكترود ملغمه
تهيه الكترود نوع اول براي فلزات قليايي و قليايي خاكي، به علت واكنش‏پذيري شديد آنها در آب به راحتي امكان‏پذير نيست.
ولي با كم كردن فعاليت آنها مي‏توان سرعت واكنش را كاهش داد و درنتيجه الكترود آنها را ساخت.
براي مثال، براي ساختن الكترود سديم، مي‏توان محلول 5 درصد سديم در جيوه (ملغمه) را تهيه كرد.
اين الكترود كه به الكترود ملغمه معروف است، داراي واكنش الكترودي زير است:

## Slide 27: الكترود نقره ـ نقره كلريد
اين الكترود، يكي از رايج‏ترين الكترودهاي آنيوني است.
درصورتي كه فعاليت يون كلريد ثابت باشد، به عنوان الكترود مرجع به كار مي‏رود.
ولي اگر تغيير كند و بتواند براي اندازه‏گيري pCl استفاده شود، به‏عنوان الكترود شناساگر استفاده مي‏شود.

## Slide 28: الكترود نقره ـ نقره كلريد با شكل
الكترود داراي يك لوله شيشه‏اي است كه در زير آن صفحه شيشه‏اي متخلخل وجود دارد. لايه‏اي از ژل آگار اشباع شده با kCl در روي صفحه شيشه‏اي قرار داده شده تا از خروج محلول از لوله، و وارد شدن به محلولي كه الكترود در آن قرار داده مي‏شود، جلوگيري كند. لايه‏اي از پتاسيم كلريد جامد بر روي آن قرار داده شده و بقيه لوله با kCl اشباع پر شده است.

## Slide 29: الكترود نقره ـ نقره كلريد تجاري
براي ساختن اين الكترود، يك سيم نقره در محلولي ازCl- كه با AgCl اشباع شده و داراي غلظت ثابتي از يون Cl- است، قرار داده مي‏شود.

## Slide 30: الكترود كالومل
اين الكترود از يك ستون جيوه كه در محلول kCl با غلظت معين و اشباع شده با كالومل قرار داده شده، تشكيل مي‏شود (كالومل نام تجاري Hg2Cl2 است).
نمايش، واكنش الكترودي و معادله نرنست براي اين الكترود عبارت است از:

## Slide 31: نوع بطري‏ساز الكترود كالومل
كف يك بطري پهن تا ارتفاع حدود يك سانتيمتر با جيوه مايع پر مي‏شود، سپس مخلوط جيوه (I) كلريد و پتاسيم كلريد، روي لايه جيوه قرار داده مي‏شود و بطري تا نزديكي بالاي آن با محلول پتاسيم كلريد اشباع پر مي‏شود. پتاسيم كلريد جامد و جيوه (I) كلريد جامد براي اطمينان از اشباع شدن محلول از هردو نمك استفاده مي‏شود. اتصال الكتريكي يا توسط الكترود پلاتين فرو برده شده در جيوه مايع و يا توسط سيم پلاتيني كه به ديواره بطري متصل شده است، برقرار مي‏شود. اتصال الكتريكي آن به نيمه پيل ديگر توسط پل نمكي پتاسيم كلريد برقرار مي‏شود. الكتروپلاتين و پل نمكي با استفاده از درپوش لاستيكي در بالاي بطري نگهداري مي‏شود.

## Slide 32: نوع تجاري الكترود كالومل
نوع تجاري الكترودكالومل در يك لوله شيشه‏اي يا پلاستيكي دوجداره قرار داده مي‏شود.
در جداره داخلي جيوه، جيوه (I) كلريد و در جداره بيروني پتاسيم كلريد فرو برده شده در محلول پتاسيم كلريد اشباع شده با جيوه (I) كلريد، ريخته مي‏شود.

## Slide 33: الكترود جيوه ـ جيوه (I) سولفات
در حالتهاي خاص كه از يك الكترود يون‏گزين براي اندازه‏گيري غلظت يون استفاده مي‏شود، هيچكدام از الكترودهاي نقره ـ نقره كلريد و كالومل، نمي‏توانند به عنوان الكترود مرجع استفاده شوند.
زيرا محلول پتاسيم كلريد الكترود مرجع از محل اتصال به نيمه پيل حاوي نمونه نشت كرده و نمونه را آلوده و درنتيجه مزاحمت ايجاد مي‏كند. در چنين حالتهايي از الكترود جيوه ـ جيوه (I) سولفات استفاده مي‏شود.

## Slide 34: الكترود جيوه ـ جيوه (I) سولفات
درست كردن الكترود جيوه ـ جيوه (I) سولفات ساده است و لذا ممكن است در آزمايشگاه بيشتر استفاده شود.
اين الكترود براي اندازه‏گيري يون سولفات، به عنوان الكترود شناساگر يون سولفات استفاده مي‏شود. پتانسيل آن در ، درصورتي كه غلظت محلول پتاسيم سولفات اشباع باشد مساوي 6125/0 و براي محلول يك مولار آن 658/0 ولت است.

## Slide 35: الكترود كينهيدرون
يك الكترود حساس به فعاليت يون يا يك الكترود pH سنجي است، ساختن آن بسيار ساده و جوابهاي تكرارپذير مي‏دهد

## Slide 36: الكترودهاي فلزي نوع سوم
در اين الكترودها، يك فلز در تعادل با محلول اشباع دو نمك كم محلول، يا در تعادل با دو كمپلكس كه آنيون مشترك دارند، قرار مي‏گيرد.
كاتيون يكي از دو نمك (يا يكي از دو كمپلكس) فلز بدنه الكترود و كاتيون دوم، كاتيون جسم مورد اندازه‏گيري است.
الكترود ZnC2O4, CaC2O4, Ca2+ Zn/يكي از اين نوع الكترودها است.
باتوجه به ثابت‏هاي حاصلضرب حلاليت اكسالات روي و اكسالات كلسيم، مي‏توان پتانسيل الكترود روي در مجاورت دو اكسالات، و وارد در محلول را از رابطه زير محاسبه كرد،

## Slide 37: الكترودهاي غشايي
الكترودهاي غشايي نسبت به ساير الكترودها توسعه زيادي پيدا كرده‏اند.
اين الكترودها به الكترودهاي يون‏گزين نيز معروف‏اند.
مكانيسم ايجاد پتانسيل دراين گروه با الكترودهايي كه قبلاً توصيف شوند، كاملاً متفاوت است.
پتانسيل اين الكترودها به علت انتقال مستقيم الكترون نيست، بلكه به واسطة نوعي نفوذ يونهاي مورد اندازه‏گيري به سمت دو سطح داخلي و بيروني غشاء و ايجاد اختلاف پتانسيلي در سطح غشاء است.

## Slide 38: انواع الكترودهاي غشايي
الكترود شيشه‏اي
الكترودهاي غشايي حالت جامد
الكترودهاي غشايي حاوي مبادله كننده يوني مايع
الكترودهاي غشايي حامل خنثي
الكترودهاي داراي شكاف هوا
الكترودهاي داراي غشاء بيولوژيكي
الكترودهاي حساس به گاز

## Slide 39: الكترودهاي غشايي
يك غشاء فعال الكتريكي محلول آناليت را از الكترود مرجع دروني، جدا مي‏كند
نوع غشاء بايد به يونهاي آناليت مورد اندازه‏گيري پاسخ بدهد، براي مثال، غشاء شيشه‏اي براي يون هيدروژن يا بلور لانتانيم فلوريد براي يون فلوريد

## Slide 40: پتانسيل‏هاي اتصال مايعي
هنگامي كه دو محلول با غلظت‏هاي مختلف در تماس باهم قرار گيرند، بين آنها نيروي الكتروموتوري ايجاد مي‏شود.
يونهاي هيدروژن و كلريد حاصل از تفكيك HCl ، از طرف محلول HCl به طرف آب خالص نفوذ خواهند كرد.

## Slide 41: پتانسيل‏هاي فرمال
در انواع محلولهاي شيمي تجزيه، اغلب عوامل كمپلكس كننده حضور دارند، و لذا ضرايب فعاليت با شك و شبهه برآورد مي‏شود.
براي جبران آثار فعاليت و خطاهاي ناشي از واكنشهاي جانبي، بهتر است معادله نرنست به صورت زير نوشته شود.
كه C غلظت‏هاي تجزيه‏اي و پتانسيل فرمال ناميده مي‏شود.

## Slide 42: عوامل مؤثر بر الكترودها
درجه حرارت
آلودگي محلول دروني الكترود
آلودگي محلول مورد آزمايش
سهولت ساخت الكترود
اندازه الكترود
پايداري الكترود

## Slide 43: آلودگي محلول دروني الكترود
يكي از مهمترين دلايل رانش در الكترودهاي مرجع، نفوذ يونهاي مزاحم از صفحة سراميكي به محلول دروني الكترود و آلوده كردن آن است.
اين موضوع، به ويژه در الكترود نقره ـ نقره كلريد كه محلول دروني و پل نمكي يكسان‏اند، اهميت دارد.
تركيبات اكسايش ـ كاهش، يونهاي سولفيد، بروميد و سيانيد از جمله عوامل مزاحم هستند.
براي به حداقل رساندن اين مشكل، مي‏توان از الكترودهاي با تماس دوگانه است.

## Slide 44: الكترود مرجع با تماس دوگانه
محلول اضافي كه در اين الكترود استفاده مي‏شود، از عبور يونهاي مزاحم از محلول مورد آزمايش به محلول دروني، جلوگيري مي‏كند.
ازطرف ديگر، اين سيستم پتانسيل تماس ديگري ايجاد مي‎كند، كه در پتانسيل پيل دخالت مي‏كند. در پتانسيل‏سنجي تلاش مي‏شود كه پتانسيل اتصال به حداقل برسد.

## Slide 45: فصل دوم الكترود‎هاي يون‎گزين و روش عملكرد آنها

## Slide 46: مقدمه
يكي از انواع الكترودهاي شناساگر در پتانسيل‎سنجي الكترودهايي هستند كه به يون خاصي مانند Ca2+ ، Cl- ،Na+ ، NO3- و غيره پاسخ مي‎دهند. اين الكترودها، معمولاً الكترودهاي يون‎گزين ناميده مي‎شوند، اما اگر گونه‎هاي موجود در محلول، يوني نباشند، الكترودهاي مولكول‎گزين
Molecule Selective Electrodes (MES) ناميده مي‎شوند.

## Slide 47: هدفهاي رفتاري فصل دوم
بعداز مطالعه اين فصل بايد تواناييهاي زير را به‎دست آورده باشيد:
انواع الكترودهاي غشايي را با ذكر اختلاف هر يك شرح دهيد.
الكترود شيشه‎اي رايج را ترسيم و اجزاء آن را شرح دهيد.
ايجاد پتانسيل مرزي بين سطح الكترود و محلول مورد آزمايش را شرح دهيد.
معادله نرنست را براي الكترود شيشه‎اي و هر الكترود غشايي ديگر بنويسيد.
علت ايجاد پتانسيل عدم تقارن و چگونگي به حداقل رساندن آن را شرح دهيد.
علت خطاهاي اسيدي و قليايي در الكترود شيشه‎اي را شرح داده و منابع و مقدار خطاي مربوط به اندازه‎گيري pH را توصيف كنيد.
چگونگي تبديل الكترود شيشه‎اي را براي يون‎گزين شدن به ، ، و غيره شرح دهيد.
ضريب گزينش‎پذيري الكترود شيشه‎اي و هر الكترود غشايي ديگر را به يونهاي مزاحم درك و محاسبه كنيد.
تئوري ايجاد پتانسيل در غشاء شيشه و هر الكترود غشايي ديگر را شرح دهيد.
انواع الكترودهاي غشايي را طراحي كرده و عملكرد آنها را شرح دهيد.
سه نوع الكترود غشايي حالت جامد را طراحي كرده و ويژگيهاي هر يك را شرح دهيد.
علت استفاده از غشاهاي غيريكنواخت در تهيه الكترودها را بنويسيد.

## Slide 48: الكترود شيشه‎اي
مهمترين كاربرد اين الكترود در اندازه‎گيري pH است.
اندازه‎گيري pH در زيست‎شناسي،داروسازي، تصفيه آب، كشاورزي، فراوري موادغذايي و صنايع شيميايي اهميت دارد، و لذا استفاده از الكترود شيشه‎اي در اندازه‎گيري غلظت در بسياري از موارد حائز اهميت است.
ولي با اصلاحاتي بـراي انـدازه‎گيـري يـونهاي ديـگري مـاننـد Na+،K+ و NH4+ نيز مورد استفاده

## Slide 49: ساختار الكترود شيشه‎اي
الكترود يك غشاء نازك و ظريف شيشه‎اي دارد كه درون آن محلول آبي هيـدروكـلريك‎اسيد با غلظت ثابت (معمولاً 1M) ريخته شده و يك الكترود مرجع نقره ـ نقره‎كلريد نيز درون آن قرار داده شده است.
بخش انتهاي آن حبابي شكل است و به‎عنوان غشاء يون‎گزين عمل مي‎كند، كه درون محلول مورد سنجش فروبرده مي‎شود.
همراه با اين الكترود يك الكترود شاهد بيروني (معمولاً الكترود كالومل اشباع) نيز درون محلول قرار مي‎گيرد.

## Slide 50: نماد IUPAC الكترود شيشه اي
هر يك از محلولهايي كه توسط غشاء شيشه از هم جدا شده‎اند، يك الكترود شاهد قرار دارد.
بنابراين، هر تغييري در محلول مورد سنجش، باعث تغيير در پتانسيل تشكيل شده در عرض غشاء شيشه مي‎شود.،
Ej نماينده پتانسيل تماسي مايع(Junction potential )،
Eex external potential ) ( نماينده پتانسيل بين غشاء شيشه و محلول مورد سنجش
و Ein (Internal potential ) نماينده پتانسيل بين غشاء شيشه و محلول درون آن است.

## Slide 51: پتانسيل الكترود شيشه اي
در نظريه‎هاي قديمي، علت ايجاد پتانسيل در اطراف غشاء شيشه را به‎طور ساده و قابل فهم، مهاجرتH+ يونهاي از طريق غشاء مي‎دانستند.
اما هم‎اكنون مشخص شده است كه اين تفسير اشتباه مي‎باشد. زيرا اگر يونهاي از غشاء شيشه مهاجرت كنند، ولي ساير يونها مهاجرت نكنند، اختلاف پتانسيل نسبتاً بزرگي ايجاد خواهدشد كه از مهاجرتهاي بعدي جلوگيري خواهدكرد.

## Slide 52: تئوري پتانسيل غشاء شيشه
شيشه اي كه الكترود از آن ساخته مي شود از سيليكاتهاي پيچيده است،
اين ماده يك شبكه پليمري بدون قاعده و سه بعدي است، كه هر اتم Si چهاروجهي با چهار اكسيژن محاصره شده است.
برخي از اكسيژنها به دو اتم سيليسيم اتصال يافته، و تشكيل پلهايي مي‎دهند كه شبكه را به يكديگر متصل مي‎كند.
درحالي كه ساير اتمها فقط به يك اتم متصل شده‎اند و مكانهاي اسيدي در درون شيشه ايجاد مي‎كنند (شبيه رزينهاي مبادله كننده يون).
كاتيونهاي و حفره‎هاي درون شبكه سيليكات، جايي كه توسط اتمهاي اكسيژن احاطه شده‎اند، را اشغال مي‎كنند.
تحريك يونهاي Na + به‎دليل بار كمترش نسبت به Ca2+ بيشتر است.
ماده‎اي كه از فرايند شيشه‎سازي بيرون مي‎آيد كاملاً خشك است، اما قبل از استفاده براي ساختن الكترود، با خيساندن در شرايط مناسب، حالت ايده‎ال به‎خود مي‎گيرد كه مولكولهاي آب در سطح بيروني آن قرار گرفته و غشاء آن آبپوشيده مي‎شود.
سطح داخلي آن نيز معمولاً قبل از فروش الكترود، با پركردن با محلول مناسب آبپوشيده مي‎شود.

## Slide 53: تئوري پتانسيل غشاء شيشه
بين لايه‎هاي آبپوشيده و محلولهاي درتماس با آنها، يك فرايند مبادله كاتيون اتفاق مي‎افتد (برخي از كاتيونهاي Na+ در لايه آبپوشيده با H+ محلول تعويض مي‎شوند).

## Slide 54: تئوري غشا
علت اصلي گزينش‎پذيري الكترود شيشه‎اي، غشاء شيشه است.
شيشه انتخاب شده براي اين غشاء شامل تركيبات زير است.:
Na2O (22%), SiO2 (72%), Al2O3 or B2O3 (5%)
لايه‎هاي سطح شيشه‎ داراي گروههاي سيليكات ثابت، متصل به يونهاي سديم
(- Si- Na+) است.

## Slide 55: لايه‎هاي آبپوشيده در غشاء شيشه‎اي
عمق نفوذ آب در سطوح داخلي و خارجي شيشه، بستگي به ساختار شيشه متفاوت است و بين 10-5 تا 10-4 ميلي متر است.

## Slide 56: رسانايي غشاي شيشه‎اي
غشاي الكترود شيشه‎اي تجاري، معمولاً ضخامت 03/0 تا 10/0 ميلي‎متر و مقاومت الكتريكي بين 50 الي 500 مگااهم دارد.
رسانايي الكتريكي در قسمت خشك شيشه توسط يونهاي سديم و در قسمتهاي آبپوشيده به‎عهدة يونهاي هيدروژن و در بين محلول و ژل با واكنشهاي زير انجام مي‎شود.

## Slide 57: پتانسيل عدم‎تقارن
اگر در دو طرف غشاء شيشه، محلولهاي دقيقاً يكسان و الكترودهاي مرجع يكسان، استفاده شوند، پتانسيل غشاء بايد برابر صفر باشد.
ولي اگر اين شرايط نيز اعمال شود، اغلب پتانسيل كوچكي به‎نام پتانسيل عدم‎تقارن مشاهده مي‎شود.
اين پتانسيل با زمان به‎كندي تغيير مي‎كند.
علل ايجاد پتانسيل عدم‎تقارن نامعلوم است، ولي اين علل شامل عواملي مانند اختلاف در كشيدگيهاي به‎وجود آمده در دو سطح غشاء در حين ساخت آن است.
جملة مكانيكي و شيميايي بر سطوح، و آلودگي سطح خارجي در طي كار نيز از عوامل ديگر است.
اثر پتانسيل عدم‎تقارن بر اندازه‎گيري pH را با مدرج كردن الكترود توسط محلولهاي بافر استاندارد با pH مشخص مي‎توان حذف كرد.

## Slide 58: گزينش‎پذيري الكترود شيشه‎اي
هيچ غشايي فقط به يك يون خاص پاسخ نمي‎دهد، بلكه ممكن است به گروهي از يونها نيز حساسيت نشان دهد.
در الكترود شيشه‎اي، غشاء به يون H+ گزينش‎پذيرتر است، اما به يونهاي ديگري از جمله سديم نيز تا حدودي پاسخ مي‎دهد.
براي بيان گزينش‎پذيري الكترود غشايي از رابطه پيچيده‎تري، معروف به رابطه نيكلسكي ـ ايزنمن (Nicolsky – Eisenman) استفاده مي‎شود.

## Slide 59: محدوديتهاي الكترود شيشه‎اي
الكترود شيشه‎اي pH سنجي در محلولهاي شديداً قليايي با خطا توام است، كه به خطاي قليايي معروف است.
بعضي از شيشه‎ها نيز در محلولهاي شديداً اسيدي (pH كمتر از واحد)، نتايج اشتباه مي‎دهند، كه به‎خطاي اسيدي معروف است.

## Slide 60: انحراف در اندازه‎گيري pH با استفاده از الكترود شيشه‎اي
تحت شرايط قليايي (خطاي قليايي). در درون پرانتزها غلظت يون برحسب مولاريته داده شده‎است.

## Slide 61: خطاي اسيدي و قليايي غشاهاي شيشه‎اي برگزيده در25°C
در منحني‎هاي A و B خطاي اسيدي نشان داده شده‎است، كه علامت آن مخالف خطاي قليايي است، يعني در اين ناحيه pH بيشتر از مقدار واقعي خواند مي‎شود.

## Slide 62: مزاياي الكترود شيشه‎اي
هيچ مادة آلوده كننده‎اي از اين الكترود به محلول مورد سنجش وارد نمي‎شود و لذا نمونه مورد سنجش براي ساير اندازه‎گيريها نيز قابل استفاده است.
مواد اكسنده يا كاهنده، مزاحمتي روي الكترود ندارند، درحالي‎كه اين مواد در الكترودهاي هيدروژن و كينهيدرون (دو الكترود pH سنجي ديگر) تاثيرات نامطلوبي دارند.
چون پتانسيل مستقل از اندازه‎ فيزيكي غشاء شيشه است، هم الكترود شيشه‎اي و هم الكترود كالومل را مي‎توان به اندازه‎اي كوچك ساخت كه در حجم‎هاي بسيار كم محلولها نيز فرو برده شوند.
مقادير pH محلولهاي بافري شده ضعيف نيز به‎دقت توسط الكترود شيشه‎اي اندازه‎گيري مي‎شوند.
اين الكترود pH سنج، عمر نسبتاً خوبي دارد.

## Slide 63: الكترودهاي شيشه‎اي براي ساير يونها
با اصلاحات بسيار ساده‎اي مي‎توان الكترودهاي شيشه‎اي گزينش‎پذيري براي ساير يونها غير از يون ساخت.

## Slide 64: غشاهاي غيرشيشه‎اي
در الكترودهاي غشايي يون‎گزين، علاوه برغشاهاي شيشه‎اي از حسگرهاي غيرشيشه‎اي نيز استفاده مي‎شود، كه برخي از اين غشاها به‎طور تجاري موجوداند.
يكي از آنها كه بر اساس نمكهاي ايتيديم است بررسي و با الكترود شيشه‎اي pH سنجي مقايسه مي‎شود.

## Slide 65: نمكهاي ايتيديم Ethidium salts
تركيب ايتيديم تترافنيل بورات، يك نمك نامحلول در آب است كه در حلالهاي آلي حل، و به يك جفت يون تفكيك مي‎شود.

## Slide 66: الكترود يون‎گزين ايتيديم
اگرچه‎ به‎عنوان داروي انساني تجويز نشده است، اما به‎عنوان نمونه‎اي براي مطالعة گروهي از تركيبات، شامل داروها، جهش‎سازها2 و جادهنده‎ها3، اهميت دارد. از اين جهت الكترود يون‎گزين آن در امر اين تحقيقات توسعه‎يافته است.

## Slide 67: الكترودهاي غشايي حالت جامد
تعداد زيادي از الكترودهاي يون‎گزين از نوع حالت جامد‎اند.
اين الكترودها براساس ساختار غشاء جامد، علاوه بر برخي كاتيونها به بعضي از آنيونها نيز پاسخ مي‎دهند.

## Slide 68: ساختار الكترود غشايي حالت جامد
محلول مرجع دروني/ غشا / محلول مورد سنجش
الف) در روش اول، از يك الكترود و محلول آن به‎عنوان الكترود مرجع داخلي استفاده مي‎شود. اين نوع الكترود، شبيه الكترود شيشه‎اي است.
ب) در روش دوم، محلول دروني وجود ندارد و سيم مستقيماً از ولت سنج به غشاء متصل مي‎شود.
ج) سومين نوع الكترودهاي جامد، پوششي از يك تركيب يوني بر روي سطح قطعه فلزي قرار دارد.

## Slide 69: روش عملكرد الكترودهاي غشايي حالت جامد
در الكترود يون‎گزين فلوريد كه از اين نوع است، از تك بلور لانتانيم فلوريد به‎عنوان غشاء استفاده مي‎شود.
بنابراين، در هر دو طرف داخلي و خارجي اين غشاء، بين يونهاي F- موجود در غشاء و F- موجود در محلولها، تعادل ايجاد مي‎شود.
شبيه تعادل ايجاد شده در غشاء الكترود شيشه‎اي است و باعث ايجاد پتانسيل مرزي مي‎شود.
F-(aq) = F-(s)

## Slide 70: مهاجرت يونهاي فلوريد به‎علت وجود فضاهاي خالي آنيون در بلورLaF3.
برخلاف يون H+ كه نمي‎تواند بار الكتريكي را از غشاء شيشه عبور دهد، يونهاي F- مي‎تواند بار الكتريكي را از غشاء لانتانيم فلوريد انتقال دهند.
علت اين موضوع وجود يونهاي F- در قسمتي از ساختمان غشاء است، در‎حالي‎كه يون H+ فقط در لايه آبپوشيده الكترود شيشه‎اي وجود دارد.

## Slide 71: غشاهاي جامد داراي بيشتر از يك تركيب فعال
سولفيد مس (II) و سولفيد نقره، با هم مخلوط شده و به‎صورت يك قرص فشرده درآمده و به‎عنوان غشاء جامد استفاده مي‎شود.
سطح داخلي اين غشاء توسط سيم نقره به ولت‎سنج متصل مي‎شود.
اگر اين الكترود در محلول يونهاي قرار داده شود، دو تعادل در سطح بيروني غشاء اتفاق مي‎افتد.

## Slide 72: الكترودهاي داراي غشاء مبادله كننده يون و حاملهاي خنثي (غشاءمايع) Electrodes Based on ion-exchange and Neutral carriers
براي اندازه‎گيري يونهاي مهمي مانند نيترات و كليسم ساخته شده‎اند.
دامنه كاربرد اين الكترودها وسيع است، اما كارآيي آنها از نظر گزينش‎پذيري و عمر مفيد كم است.
سه نوع از اين الكترودها با بهترين كارآيي و تكرارپذيري براي اندازه‎گيري يونهاي Ca2+ ، K+ و NO3-استفاده مي‎شوند.

## Slide 73: الكترودهاي داراي غشاء مبادله كننده يون و حاملهاي خنثي (غشاءمايع)
الف) الكترودهاي داراي غشاء مبادله كننده يوني مايع.
ب) الكترود داراي غشاء مبادله كننده جامد از نوع PVC كه درون يك حسگر قرار داده شده است.

## Slide 74: روش عملكرد الكترودهاي داراي غشاء مبادله كننده يوني و حاملهاي خنثي
الكترود كلسيم‎گزين براساس مبادله يون كار مي‎كند، كه در آن از فسفاتهاي آلي مانند بيس (دي – n – دسيل) فسفات به‎عنوان تركيب پايه استفاده مي شود.
ايـن تركيب داراي زنجير طولاني آلي با گروههاي فسفات باردار در انتهاي آن است.
در هـر دو سـطح داخـلي و خـارجـي غشـاء، قسمـت قطـبي مولكول قراردارد، درحالي‎كه قسمت غيرقطبي آن به‎طرف مركز غشاء قرار گرفته‎است

## Slide 75: غشاهاي داراي فسفاتهاي آلي
گروه فسفات به‎صورت پروتوندار است، و در محلول حاوي يونهاي Ca2+در واكنش مبادله يون شركت مي‎كند.
2R2PO2H (غشا) + Ca2+(aq) = (R2PO2)2- + Ca2+(غشا + 2H+(aq)

## Slide 76: برهمكنش يوني بين يونهاي كلسيم و مولكولهاي مبادله‎ كننده يوني در سطح غشاء
در هـر دو سـطح داخـلي و خـارجـي غشـاء، قسمـت قطـبي مولكول قراردارد، درحالي‎كه قسمت غيرقطبي آن به‎طرف مركز غشاء قرار گرفته‎است.
گروه فسفات به‎صورت پروتوندار است، و در محلول حاوي يونهاي در واكنش مبادله يون شركت مي‎كند.

## Slide 77: الكترودهاي حساس به گاز gas-sensing electrodes
اين الكترودها در بين الكترودهاي يون‎گزين بيشترين گزينش‎پذيري را داشته ولي زمان پاسخ‎دهي آنها معمولاً طولاني است.
براي تعيين گازهاي CO2 و NH3 حل شده در محلولها و گازهاي SO2 ، H2S ، NO وNO2 رديابهاي تجارتي ساخته شده‎اند.

## Slide 78: الكترودهاي حساس به گاز
غشاء مولكول‎گزين، درون غشاء ديگري كه آبگريز و گاز تراوا است قرارداده مي‎شود.
در بين دو غشاء، لايه نازكي از محلول الكتروليت مناسب ريخته مي‎شود.
همراه با غشاء گاز تراوا از يك الكترود مرجع كوچك نيز استفاده مي‎شود.
هنگام استفاده از اين الكترود، پتانسيل بين الكترود مولكول‎گزين داخلي و الكترود مرجع اندازه‎گيري و ثبت مي‎شود.
غشاء گاز تراوا، حجم معيني از محلول را در اطراف الكترود مولكول‎گزين داخلي نگه مي‎دارد، به‎طوري كه آناليت گازي شكل مي‎تواند به درون آن نفوذ كند.

## Slide 79: مكانيسم عمل الكترود حساس به گاز
وقتي الكترود حساس به گاز، درون محلول نمونه قرار داده شود، گازهاي موجود در محلول سنجش، از غشاء گاز تراوا عبور كرده و در محلول الكتروليت بين دو غشاء تعادلي ايجاد مي‎شود.
گاز با محلول الكتروليت به‎طور برگشت‎پذير واكنش كرده و يوني را به‎وجود مي‎آورد كه الكترود يون‎گزين به آن حساس است.
چون فعاليت يون تشكيل شده بين دو غشاء با مقدار گاز حل شده در محلول نمونه متناسب است، پاسخ الكترود مستقيماً به فعاليت گاز درون نمونه بستگي دارد.

## Slide 80: يك ردياب نمونه‎اي براي آمونياك
اين الكترود شامل يك الكترود شيشه‎اي غوطه‎ور در محلول آمونيوم كلريد و الكترود مرجع نقره ـ نقره كلريد است.
اين پيل داخلي، توسط يك غشاء آبگريز گاز تراوا، از محلول مورد اندازه‎گيري جدا مي‎شود.

## Slide 81: الكترودهاي داراي شكاف هوا Air-gap electrodes
نوعي الكترود حساس به گاز است كه به‎علت وجود شكاف هوا در آن به غشاء گاز تراوا نياز ندارد.
لايه بسيار نازكي از يك الكتروليت مناسب بر سطح غشاء الكترود شيشه‎اي جذب مي‎شود.
وقتي غشاء در تماس با اسفنج داراي الكتروليت و عامل مرطوب كننده قرار داده شود، الكتروليت بر سطح غشاء شيشه جذب مي‎شود.

## Slide 82: دياگرام ساده يك الكترود با شكاف هوا
وقتي غشاء در تماس با اسفنج داراي الكتروليت و عامل مرطوب كننده قرار داده شود، الكتروليت بر سطح غشاء شيشه جذب مي‎شود.
الكترود مرجع نيز توسط پل نمكي سراميكي، متخلخل با منافذ ريز، در تماس با لايه الكتروليت جذب شده قرار داده مي‎شود

## Slide 83: كاربردي براي الكترودهاي داراي شكاف هوا
براي اندازه‎گيري گونه‎هاي يوني كه در واكنش شيميايي به گاز تبديل مي‎شوند، مورد استفاده قرار مي‎گيرند.
تجزيه HCO3- مثالي از اين كاربردها است كه محلول HCO3- در جايگاه نمونه قرار گرفته و با افزايش مقداري اسيد به گازCO2 تبديل مي‎شود.
گاز CO2 آزاد شده، با محلول الكتروليت روي غشاء شيشه‎اي تعادل برقرار كرده و pH محلول را تحت تاثير قرار مي‎دهد.
الكترود شيشه‎اي pH محلول را اندازه‎گيري مي‎كند و چون اين pH تابع مقدار CO2 است پس پاسخ الكترود به فعاليت HCO3- بستگي دارد.

## Slide 84: الكترودهاي آنزيمي
براساس الكترودهاي حساس به گاز طراحي شده‎اند.
براي تبديل گونه‎هاي مورد اندازه‎گيري به يوني كه الكترود يون‎گزين به آن حساس است از آنزيم استفاده مي‎‎شود، و چون آنزيم‎ها به‎صورت گزينشي عمل مي‎كنند، اندازه‎گيري يك يون به‎صورت گزينشي امكان‎پذير است.
چندين نوع از اين الكترودها ساخته شده‎اند.

## Slide 85: الكترود اوره‎گزين
شامل يك الكترود آمونياك‎گزين و الكترود شيشه‎اي است كه سطح آن با آنزيم اوره‎ آز پوشيده شده‎است. آنزيم در داخل ژل‎پلي‎اكريل‎آميد قرا دارد و روي سطح الكترود پوشيده شده‎است.

## Slide 86: مكانيسم عمل الكترود اوره
آنزيم اوره آز، هيدروليز اوره را كاتاليز مي‎كند؛ يـون آمـونيم حاصل از واكنش، از طريق ژل يا محلول به درون الكترود نفوذ كرده و به سطح الكترود يون‎گزين داخلي مي‎رسد.
الكترود شيشه‎اي ـ آمونياك به يون آمونيم پاسخ داده و درنتيجه فعاليت اوره در محلول به‎طور غيرمستقيم اندازه‎گيري مي‎شود.
مانند ساير الكترودهاي غشايي، براي اين الكترود رابطه نرنست به‎صورت زير است:
Eپيل = E*پيل + 0.0296 Log aاوره

## Slide 87: چند الكترود ديگر
الكترود گلوكز گزين
الكترود مولكول گزين براي پني‎سيلين
الكترود مولكول‎گزين براي آمينواسيدها
الكترود يون‎گزين براي نيترات

## Slide 88: فصل سوم روشهاي پتانسيل‏سنجي

## Slide 89: هدفهاي رفتاري فصل سوم
بايد تواناييهاي زير حاصل شود.
طراحي پيل الكتروشيميايي مناسب براي هر تجريه پتانسيل‏سنجي .
تفاوتهاي pH سنج، ولت‏سنج و پتانسيل‏سنج.
ساختمان و خواص پيل استاندارد مورد استفاده در پتانسيل‏سنجها (پيل و ستون).
علت افزايش مواد تنظيم كننده قدرت يوني.
روشهاي قرائت مستقيم، افزايش استاندارد و سنجشهاي پتانسيل سنجي.
رسم نمودارهاي مشتق اول، و مشتق دوم را در سنجشهاي پتانسيل‏سنجي.
روش گران براي تعيين نقطه هم‏ارزي.
مزاياي روش پتانسل‏سنجي و ميزان صحت آنها.
كاربرد روشهاي پتانسيل‏سنجي درسنجشهاي مختلف ردوكس، تشكيل رسوب، تشكيل كمپلكس و اسيد و باز.
روش اندازه‏گيري pH.
طراحي پيل مناسب براي اندازه‏گيري pH.
علت استفاده از روشهاي پتانسيل‏سنجي خودكار.

## Slide 90: مقدمه
يكي از نيمه پيلها طوري انتخاب مي‏شود كه پتانسيل آن ثابت باشد. اين الكترود يك الكترود استاندارد مرجع است.
نيمه پيل ديگر كه پتانسيل آن به فعاليت آناليت بستگي دارد، الكترود شناساگر ناميده مي‏شود.
شرايط الكترود شناساگر:
    نسبت به فعاليت آناليت پاسخي بدهد كه از رابطه نرنست پيروي كند،
    به هيچ‏گونه فعاليت شيميايي ديگري پاسخ ندهد يعني ويژه باشد،
    با هيچ مادة شيميايي موجود در محلول مورد تجزيه واكنش ندهد، يعني بي‏اثر باشد
    حتي زماني كه جريان الكتريكي كمي از پيل مي‏گذرد سطح آن بدون تغيير باقي بماند

## Slide 91: نمايش ساده پيل مورد استفاده در پتانسيل‏سنجي
الكترودهاي يون گزين و از جمله الكترود شيشه‏اي، الكترودهاي گزينش‏پذيراند.

## Slide 92: اندازه‏گيري نيروي الكتروموتوري پيل Electro motive force (EMF)
نيروي الكتروموتوري پيل گالواني بايد زماني كه جريان الكتريكي از آن عبور نمي‏كند اندازه‏گيري شود (جريان صفر).
در چنين شرايطي پيل در حال تعادل است و هيچ واكنش شيميايي در آن اتفاق نمي‏افتد.
سه‏ نوع وسيله اندازه‏گيري پتانسيل:
    پتانسيل سنج، كه براي پيلهاي با مقاومت داخلي كم (كمتر از 103 اهم) استفاده مي‏شود
    ولت‏سنج ديجيتال كه براي پيلهاي با مقاومت دروني بيشتر استفاده مي‏شود
    pH سنج يا يون گزين‏سنج كه براي پيلهاي با مقاومت دروني خيلي زياد (بزرگتر از 109 اهم) استفاده مي‏شود.

## Slide 93: پيل استاندارد و ستون
براي كاليبره كردن پتانسيل سنج از استاندارد اوليه ولتاژ استفاده مي‏شود.
پيلهاي استاندارد تجارتي الكترونيكي متعددي ساخته شده‏اند، ولي پيل استاندارد رايج در آزمايشگاهها، پيل كادميومي و ستون است.
Cd + Hg2SO4 + 8/3H2O = CdSO4.8/3H2O + 2Hg
E = E0 – 0.0592/2 Log a±CdSO4

## Slide 94: تنظيم كننده‏هاي قدرت يوني Ionic Strength Adjustor (ISA)
الكترودها به فعاليت يون آزاد در محلول پاسخ مي‏دهند.
اندازه‏گيري فعاليت بطور قابل‏توجهي توسط زيست‏شناسان و بيوشيميست‏ها استفاده مي‏شود.
تهيه محلولهاي استاندارد با فعاليت معين، به علت مشكلاتي كه در تعيين قدرت يوني محلول وجود دارد، بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است.
تهيه محلولهاي استاندارد براساس غلظت بسيار دقيق و نسبتاً ساده است.
با استفاده از محلولهاي تنظيم‏كننده قدرت يوني، مي توان در معادله نرنست به جاي فعاليت از غلظت استفاده كرد.

## Slide 95: نمودار درجه‏بندي براي الكترودهاي يون‏گزين با استفاده از لگاريتم فعاليت و غلظت آنيون يك الكتروليت 1:1
تغييرات پتانسيل پيل برحسب Log a خطي است كه با توجه به معادله نرنست قابل پيشگويي است.
اين تغييرات برحسب log c در غلظتهاي كم‏خطي و در غلظتهاي بيشتر به‏صورت منحني مي‏شود

## Slide 96: تنظيم كننده‏هاي قدرت يوني
مقايسه نمودار تغييرات پتانسيل پيل برحسب لگاريتم غلظت. (i) بدون استفاده از تنظيم كننده قدرت يوني (ii) با استفاده از محلول تنظيم كننده قدرت يوني

## Slide 97: روشهاي تجزيه پتانسيل سنجي
با استفاده از الكترودهاي شناساگر، به سه گروه دسته‏بندي مي‏شوند:
(1) روش قرائت مستقيمDirect reading methods
روش افزايشي (Incremental methods)
سنجشهاي حجمي پتانسيل‏سنجي
(Potentiometric titrations)

## Slide 98: روشهاي افزايشي
حجم‏هايي از يك محلول استاندارد به محلولهاي استاندارد و نمونه اضافه شده و تغيير در پتانسيل پيل اندازه‏گيري مي‏شود
( روش افزايش استاندارد Standard addition )
مادة افزوده شده مي‏تواند بطور كمّي واكنش داده و مقدار ثابتي از يون آناليت را حذف كند
(روش تفريق استانداردStandard subtraction)
رايج‏ترين روش افزايشي روش افزايش استاندارد متعدد است Multiple standard addition

## Slide 99: ( روش افزايش استاندارد Standard addition
E2 = E* ± S Log(C +x)
E2=E1=±S Log(C +x) ± LogC = ±Slog(C+x/C)
C = x/antilog [(E2 – E1)/±S] – 1
x زياد شدن غلظت به علت افزودن استاندارد است.

## Slide 100: افزايش استاندارد متعدد
Eپيل = E* ± S Log (C + Vs.x/V)
Antilog (Eپيل /S) = عدد ثابت ± (C + Vs.x/V)
عدد ثابت = antilog E*/S
Antilog (Eپيل /S) = KVs

## Slide 101: سنجشهاي حجمي پتانسيل سنجي
در سنجشهاي پتانسيل سنجي تغييرات فعاليت آناليت بااستفاده از الكترود شناساگر حساس به آن تعيين مي‏شود.
در سنجش نقره نيترات با سديم كلريد، مي‏توان از يك الكترودكلريد گزين همراه با يك الكترود مرجع استفاده كرد، نيروي الكتروموتوري چنين پيلي از رابطه زير به دست مي‏آيد:
Eپيل = E* - Slog aCl-

## Slide 102: اندازه‏گيري Fe2+ با محلول استاندارد 1095/0 مولار Ce3+ توسط سنجش حجمي پتانسيل سنجي با استفاده از الكترود پلاتين ـ مرجع انجام مي‏شود. نتايج حاصل در جدول 3-4 خلاصه شده است، با استفاده از اين داده‏ها توسط روش مشتق اول، نقطه هم‏ارزي و غلظت Fe2+ گزارش شود.
V Ce3+ | EMF | ΔE/ΔV | V1 +V2/2
1 5 10 15 20 21 22 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 24 26 30 | 373 415 438 459 491 503 523 543 550 557 565 575 590 620 860 915 944 958 986 1067 1126 | 10.5 4.6 4.2 6.4 12 20 40 70 70 80 100 150 300 2400 550 290 140 56 40.6 14.5 | 3 7.5 12.5 17.5 20.5 21.5 22.25 22.55 22.65 22.75 22.85 22.95 23.05 23.15 23.25 23.35 23.45 23.75 25.00 28.00

## Slide 103: كاربردهاي پتانسيل سنجي
سنجشهاي حجمي اكسايش – كاهش
سنجشهاي حجمي رسوبي
    سنجش حجمي يون كلريد با نيترات نقره
    سنجش حجمي مخلوط هاليدها
سنجشهاي حجمي تشكيل كمپلكس
كاربرد تجزيه‏اي اندازه‏گيري pH در پتانسيل سنجي
    سنجش حجمي اسيدها و بازها در محلول آبي
دستگاههاي تيتركننده خودكار
سنجش حجمي به روش ديفرانسيلي

## Slide 104: سنجشهاي حجمي اكسايش – كاهش
در اين سنجشها الكترود شناساگر يك سيم بي‏اثر پلاتيني است كه پتانسيل آن به زوج ردوكس و نسبت اكسنده و كاهنده در محلول بستگي دارد.
سنجش حجمي +2Fe با +4Ce در محيط اسيد سولفوريك.

## Slide 105: سيستم سنجش حجمي Fe2+ با Ce4+
سنجش حجمي در پيل شبيه انجام مي شود
سنجش در يك نيمه پيل انجام مي‏شود و نيمه پيل ديگر الكترود استاندارد هيدروژن يا يكي ديگر از الكترودهاي مرجع است.

## Slide 106: سنجشهاي حجمي رسوبي
آنيونهايي مانند هاليدها، تيوسيانات، سيانيد، سولفات، سولفيد، فروسيانيد و آنيونهاي اسيدهاي آلي توسط سنجشهاي حجمي پتانسيل سنجي قابل اندازه‏گيري هستند.
مهمترين اين سنجشهاي حجمي منجر به تشكيل نمكهاي نامحلول نقره و جيوه مي‏شوند.
در اين سنجشها، از الكترودهاي نوع دوم و سوم مي‏توان به‏عنوان الكترود شناساگر استفاده كرد.

## Slide 107: سنجش حجمي يون كلريد با نيترات نقره
پيل مورد استفاده در اين سنجش و نيمه واكنشهاي هر الكترود و واكنش كلي پيل را مي‏توان به‏صورت زير نوشت:

## Slide 108: پيل مورد استفاده درسنجش حجمي يون كلريد با نيترات نقره
از الكترود نقره به‏عنوان الكترود شناساگر و از الكترود جيوه – جيوه (I) سولفات به‏عنوان الكترود مرجع استفاده شده است.

## Slide 109: نمودار سنجش حجمي هاليدها به روش پتانسيل سنجي
بعد از نقطه هم‏ارزي مقدار يون نقره زياد مي‏شود و باعث كاهش بيشتر پتانسيل پيل مي‏شود.

## Slide 110: سنجش حجمي مخلوط هاليدها
ترتيب راسب شدنI- ،Br- و Cl- را مي‏توان به اختلاف در انحلال‏پذيري رسوبات آنها با يون نقره ذكر كرد.

## Slide 111: نمودار نظري سنجش حجمي محلول 0.1M يونهاي I-، Br- وCl-
خطوط بريده دنباله نمودار سنجش هر يون تكي را نشان مي‏دهد

## Slide 112: كاربرد تجزيه‏اي اندازه‏گيري pH در پتانسيل سنجي
الكترودهاي هيدروژن، كينهيدرون و شيشه‏اي به‏عنوان الكترود شناساگر براي اندازه‏گيري فعاليت يون هيدروژن استفاده مي‏شوند.

## Slide 113: دستگاههاي تيتركننده خودكار
در مواقعي كه به تجزيه سريع نياز باشد از آنها استفاده مي‏شود.
اين دستگاهها، نتايج دقيق‏تري از روشهاي پتانسيل سنجي معمولي نمي‏دهند،
ولي زمان لازم براي تجزيه را كم مي‏كنند و لذا از نظر اقتصادي حائز اهميت‏اند.

## Slide 114: فصل چهارم الكتروليز و روشهاي مبتني برآن

## Slide 115: هدفهاي رفتاري فصل چهارم
بعد از مطالعه اين فصل بايد درك شود.
1. پديده الكتروليز، پيل‏الكتروليز و تفاوت آن با پيل‏گالواني و محصولات الكتروليز.
2. پتانسيل تجزيه، افت اهمي، اضافه ولتاژ آندي و كاتدي و در نتيجه پتانسيل اعمالي براي الكتروليز.
3. انواع اضافه ولتاژ و روشهاي مقابله با آنها.
4. پديده قطبش و روشهاي به حداقل رساندن آنها.
5. ميكرو و ماكرو الكتروليز و تفاوت آنها.
6. مدار سه الكترودي، مزايا و معايب آن.
7. دسته‎بندي روشهاي الكترو‏تجزيه‏اي و ولتامتري.
8. نمودارهاي شدت ـ پتانسيل را درك كرده و آنرا براي واكنشهاي كند و سريع.
9. قوانين فاراده و مسائل مربوط.
10. فرايندهاي انتقال جرم و چگونگي به حداقل رساندن يا به حداكثر رساندن.

## Slide 116: مقدمه
پديده‏اي كه در آن با به كار بردن جريان الكتريكي به محلول، واكنشهاي شيميايي اتفاق مي‏افتد، الكتروليز ناميده مي‏شود.
واكنشهاي شيميايي انجام شده، به ماهيت محلول، جنس الكترودها، حلاّل و مواد ديگري كه در محلول قرار دارند، بستگي دارد.
در طي الكتروليز، كاتيونها به سمت كاتد و آنيونها به سمت آند حركت كرده و در واكنشهاي كاهش يا اكسايش شركت مي‏كنند.

## Slide 117: پيل گالواني متصل شده به يك منبع پتانسيل خارجي
علامت پيكان در منبع پتانسيل خارجي، بيان مي‏كند كه ولتاژ اعمال شده به پيل را مي‏توان در محدوده وسيعي تغيير داد. حروف A و V در مدار به ترتيب نماينده آمپرسنج و ولت‏سنج هستند.

## Slide 118: فرايند الكتروليز
در عمل، براي ايجاد پيل الكتروليز، الكترودهاي بي‏اثر (اغلب پلاتين) در محلول قرار داده مي‏شوند. اگر دو الكترود پلاتيني، در محلول آبي سولفات مس قرار داده شود هيچ پيل گالواني تشكيل نمي‏شود.
زيرا الكترودها يكسان و محلولها نيز يكسان است..

## Slide 119: محصولات الكتروليز
بعضي اوقات چندين ماده شيميايي در محلول وجود دارد، و پيش‏گويي واكنشهاي الكترودي در محلول مورد آزمايش مهّم است.

## Slide 120: پتانسيل لازم براي الكتروليز
افت اهمي
اضافه ولتاژ آندي و بخش ديگري به اضافه ولتاژ كاتدي معروف است

## Slide 121: اضافه ولتاژ
اضافه ولتاژ فعالسازي از مرحلة كند واكنشهاي الكترودي، ناشي مي‏شود و در حالتهايي كه آزاد شدن گاز در الكترودها اتفاق مي‏افتد، حاصل مي‏شود.
دو مثال رايج، در الكتروشيمي آزاد شدن گازهاي H2 از كاهش H+ در كاتد و آزاد شدن گاز O2 از اكسايش آب در آند است.

## Slide 122: برخي از اضافه ولتاژها براي آزاد شدن گاز هيدروژن، به ولت
نيكل | مس | طلا | جيوه | پلاتين صاف | پلاتين پلاتينه شده | 2A/cm دانسيته جريان
ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | 0034/0 | ــــ | 0001/0
353/0 | 422/0 | 673/0 | 90/0 | 015/0 | 024/0 | 0010/0
519/0 | 580/0 | 863/0 | 04/1 | 030/0 | 068/0 | 0100/0
ــــ | ــــ | ــــ | 07/1 | 040/0 | 290/0 | 1000/0
853/0 | 783/0 | 63/1 | 11/1 | 048/0 | 680/0 | 0000/1

## Slide 123: پديده قطبش
زماني كه الكتروليز انجام مي‏شود، اختلاف پتانسيلي بين الكترودها ايجاد مي‏شود، كه جهت آن مخالف پتانسيل اعمال شده از منبع خارجي است.
اين پديده كه اشكالاتي در اجراي الكتروليز ايجاد مي‏كند، قطبش ناميده مي‏شود.
قطبش را مي‏توان به سه نوع شيميايي، سينتيكي و غلظتي دسته‏بندي كرد.

## Slide 124: قطبش شيميايي
به علت تشكيل يك پيل گالواني كه توسط مواد حاصل از الكتروليز حاصل مي‏شوند، بوجود مي‏آيد.
اين نوع قطبش را مي‏توان با افزودن موادي كه با بوجود آورنده آن مخالفت مي‏كند، از بين برد.

## Slide 125: قطبش سينتيكي
وقتي سرعت انتقال الكترون در هر دو واكنش كاتدي و آندي كند باشد، ايجاد مي‏شود. در اين حالت پتانسيل پيل به شدت جريان ارتباط مستقيم نخواهد داشت.
زماني كه جريان الكتريكي عبور كرده از محلول، توسط سرعت انتقال الكترون به جاي سرعت انتقال جرم كنترل شود، و سرعت انتقال الكترون نيز كند باشد، اين نوع قطبش ايجاد مي‏شود.
براي برطرف كردن اين قطبش بايد از ولتاژ اضافي استفاده شود.

## Slide 126: قطبش غلظتي
به علت اختلاف غلظت آناليت در طي الكتروليز در بخشهاي كاتدي و آندي، ايجاد مي‏شود.
وقتي نيترات نقره، توسط الكترودهاي نقره‏اي الكتروليز مي‏شوند، غلظت الكتروليت در مجاورت كاتد كم و در مجاورت آند (در عمق محلول) زياد مي‏شود، در نتيجه يك پيل غلظتي ايجاد مي‏شود كه نيروي الكتروموتوري آن، خلاف جهت پتانسيل اعمال شده از بيرون است. قطبش غلظتي مي‏توان با همزدن يكنواخت محلول از بين برد.
فرق قطبش غلظتي با سينتيكي در اين است كه در اينجا جريان بر اثر سرعت انتقال جرم محدود مي‏شود.

## Slide 127: ميكرو و ماكرو الكتروليز
روشهاي تجزيه‏اي الكتروليز به دو گرده ميكرو و ماكرو الكتروليز تقسيم مي‏شوند.
اگر مقدار تغيير شيميايي كوچك باشد، ميكروالكتروليز.
پلاروگرافي كه در آن جريانهاي حدود چند ميكروآمپر از محلول عبور داده مي‏شود.
اگر مقدار تغيير شيميايي بزرگ باشد، روش ماكرو الكتروليز
. كولن‏سنجي كه در آن جريانهاي چند ميلي‏آمپري به‏مدت ده دقيقه تا يك ساعت استفاده مي‏شود، در اين گروه قرار دارد.
همچنين اگر غلظت آناليت بيشتر از 10% تغيير كند، روش ماكروالكتروليز ناميده مي‏شود. روشهاي ميكروالكتروليز جزء روشهاي تجزيه غير مخرب است.

## Slide 128: قوانين فاراده
قانون اول: مقدار مادة آزاد شده در يك الكترود با مقدار الكتريسيته عبور كرده از آن متناسب است.
قانون دوم: مقدار مواد مختلف كه در الكترودهاي مختلف آزاد مي‏شوند و يا حل مي‏شوند، زماني كه مقدار الكتريسيته عبور كرده از همه الكترودها برابر باشد، با جرم مولكولي ماده تقسيم بر تعداد الكترون شركت‏كننده در واكنش الكترودي متناسب است.

## Slide 129: مدار سه الكترودي
آناليت در واكنش الكترودي يكي از الكترودها دخالت مي‏كند، كه به آن الكترودكار (WE) گويند.
اين الكترود ممكن است كاتد يا آند باشد.
در يك مدار دو الكترودي، علاوه برالكترود كار، الكترود ديگري معروف به الكترود ثانويه (SE) يا الكترود كمكي وجود دارد.
معمولاً واكنشهاي شيميايي اتفاق افتاده در الكترود ثانويه، ممكن است فراموش شده و از اين نظر مشكلاتي براي طراحي پيل الكتروليز ايجاد شود.
عدد قرائت شده در ولتمتر مدار دو الكترودي، اختلاف پتانسيل دو الكترود، همراه با افت اهمي به علت مقاومت الكتريكي الكتروليت است.
در مدار سه الكترودي، علاوه برالكتردهاي‏كار و ثانويه، يك الكترود مرجع مناسب در مدار كمكي كه در آن ولت‏سنج با مقاومت داخلي زياد (HIV) قرار دارد، وجود خواهد داشت.

## Slide 130: مداردو و سه الكترودي
در مدار دو الكترودي، علاوه برالكترود كار، الكترود ثانويه (SE) وجود دارد .
الكترود مرجع كه معمولاً الكترود كالومل اشباع است، امكان تعيين پتانسيل الكترودكار را با دقت فراهم مي‏كند. جريان پيل هنوز هم بين‏الكترود ثانويه (SE) و الكترودكار (WE) برقرار است و ولت‏سنج موجود در مدار پتانسيل بين اين دو الكترود را از رابطه زير نشان مي‏دهد.

## Slide 131: نمودارهاي شدت جريان ـ پتانسيل الكترودكار
در پيل الكتروليز، كاتد از منبع پتـانسيـل خـارجـي و آنـد از محـلول مورد الكتروليز، الكترون دريافت مي‏كنند.
جريان فاراده‏اي ايجاد شده معياري از سرعت واكنش الكتروشيميايي است و اين سرعت توسط دو فاكتور،
    «سرعت انتقال الكترون» و
    «سرعت انتقال جرم»
تعيين مي‏شود.

## Slide 132: مروري برروشهاي الكترو تجزيه‏اي
روشهاي الكتروتجزيه‏اي بسيار متنوع و مختلف‏اند و از اين نظر گيج‏كننده به نظر مي‏رسند.
بعضي از اين روشها، اختلاف بسيار جزيي با يكديگر دارند، اما اغلب همين اختلاف كوچك تاثير زيادي بركاربرد آنها دارد و به درك صحيحي از اصول اين روشها نياز است.
در اغلب اين روشها، ارتباط چهار متغير شدت جريان، پتانسيل الكترودكار، غلظت محلول و زمان موردنظر است.

## Slide 133: فصل پنجم ولتامتري و پلاروگرافي

## Slide 134: هدفهاي رفتاري فصل پنجم
بعداز مطالعه اين فصل تواناييهاي زير كسب می شود.
اصول ولتامتري و پلاروگرافي و تفاوت آنها با روشهاي ماكروالكتروليز.
مدار سه الكترودي مورد استفاده در پلاروگرافي.
طرز كار پلاروگراف و شرايط عمل براي رسم پلاروگرام .
قسمتهاي مختلف نمودار شدت جريان ـ پتانسيل (پلاروگرام).
ويژگيهاي الكترود قطرة جيوه، مزايا و معايب آن.
علت موج‎دار بودن پلاروگرام .
روش به‎دست آوردن معادله ايلكويچ و استفاده از آن در تجزيه كمي .
روش به‎دست آوردن معادله هيروسكي ـ ايلكويچ و استفادة آن براي تعيين پتانسيل نيمه موج .
تجزيه كيفي چند جزيي را با استفاده از پلاروگرافي.
روشهاي تجزيه كمي با استفاد از پلاروگرافي .
ساير روشهاي ولتامتري.
سنجشهاي آمپرسنجي.

## Slide 135: مقدمه
ولتامتري گروهي از روشهاي الكترو تجزيه‎اي مبتني بر الكتروليز است، كه در آن در طي نمودار شدت جريان ـ پتانسيل رسم مي‎‎شود.
اطلاعات تجزيه‎اي دربارة آناليت از نمودار شدت جريان ـ پتانسيل به‎دست مي‎آيد.
از ويژگيهاي الكترودهاي كار در ولتامتري سطح بسيار كوچك آنها است (معمولاً چند ميليمترمربع)، كه به افزايش قطبش منجر مي‎شود.
چنين الكترودهايي را عموماً ميكروالكترود و چنين روشهايي را ميكروالكتروليز گويند.
ولتامتري با ساير روشهاي الكترو تجزيه‎اي تفاوتهايي دارد:
اين روش برمبناي اندازه‎گيري جريان الكتريكي عبور كرده از يك پيل الكتروليز، در شرايط كامل قطبش غلظتي است.
در حالي‎كه در روشهاي پتانسيل سنجي، جريان صفر است و قطبش وجود ندارد، يا در كولن سنجي تلاش مي‎شود كه اثرات قطبش غلظتي به حداقل رسانده شود.

## Slide 136: پلاروگرافي جريان مستقيم
در پلاروگرافي، محلول آناليت الكتروليز مي‎شود و نمودار شدت جريان عبور كرده از محلول، برحسب پتانسيل اعمال شده رسم مي‎شود.
منحني شدت جريان ـ پتانسيل حاصل پلاروگرام ناميده مي‎‎شود.
پلاروگرام داراي اطلاعات كيفي و كمّي است و لذا از روي آن مي‎توان وجود مواد و مقدار آنها را در محلول تعيين كرد.

## Slide 137: الكترود قطرة جيوه
از الكترود قطرة جيوه به‎عنوان الكترود كار استفاده مي‎شود.
اين الكترود شامل قطره‎هاي منظم جيوه است كه در انتهاي پايين يك لوله شيشه‎اي مويين با زمان عمر 5/0 الي 2 ثانيه براي هر قطره، تشكيل مي‎شوند.
لوله مويين طولي حدود 5 الي 10 سانتيمتر و قطر داخلي حدود 04/0 الي 08/0 ميليمتر دارد.
وقتي جيوه از درون لوله مويين جريان مي‎يابد، قطره‎ها در نوك آن ايجاد و رشد مي‎كنند، سپس به درون محلول سقوط مي‎كنند.
با تنظيم طول لوله مويين و ارتفاع جيوه، مي‎توان اندازه قطره‎ها را در حالت ايده‎آل در آورد.
در اين شرايط وزن هر قطره حدود 10 ميلي‎گرم، قطر آن حدود 5/0 ميليمتر و مساحت سطح آن حدود 8/0 ميليمترمربع خواهدبود.

## Slide 138: سایر الکترودها در پلاروگرافی
الكترود ثانويه (SE) در پلاروگرافي جريان مستقيم، يك سيم پلاتيني
و الكترود مرجع (RE)، معمولاً الكترود كالومل اشباع است.

## Slide 139: پلاروگرامها
براي رسم پلاروگرام، پتانسيل الكترود قطرة جيوه به سمت اعداد منفي‎تر يا مثبت‎تر تغيير داده شده و شدت جريان عبور كرده از محلول به‎صورت اعداد مثبت ثبت مي‎شود.

## Slide 140: یک پلاروگرام
پلاروگرام الف، مربوط به محلول اسيدكلريدريك M0/1 و پلاروگرام ب، مربوط به محلول كادميوم كلريد در اسيدكلريدريك M0/1 است.
در پلاروگرام الف، افزايش شديدي در جريان، پتانسيل حدود 20/1- ولت مشاهده مي‎شود كه مربوط به كاهش يونهاي در سطح كاتد است.
در پلاروگرام ب، نيز افزايش شديدي در جريان، در پتانسيل حدود 60/0- ولت مشاهده مي‎شود، كه مربوط به كاهش يونهاي است؛

## Slide 141: الكترود قطرة جيوه
ارتفاع ستون جيوه از بالاي سطح قطره جيوه (h) در دامنة 20 الي 100 سانتيمتر قابل تنظيم است.
لوله مويين معمولاً 10 الي 20 سانتيمتر طول دارد و قطر داخلي آن، حدود 50 ميكرون است.
قطرة ايجاد شده، قبل از سقوط، قطري در حدود mm1 دارد.
جرم قطره ايجاد شده در واحد زمان، با m نشان داده شده و برحسب كيلوگرم بر واحد زمان.

## Slide 142: ماكزيممهاي جريان
هر دو اين ماكزيممها به‎علت افزايش سرعت انتقال جرم آناليت به سطح الكترود، در اثر حركات همرفتي در سطح مشترك جيوه ـ محلول است. اولين ماكزيمم كه به‎صورت خط راست تند است و از شروع موج، بالا مي‎رود و در قسمت نهايي موج پلاروگرافي فرود مي‎آيد، ناشي از حركت همرفتي الكتروليت به سمت سطح قطره جيوه است، كه توسط اختلاف در كشش سطحي در نقاط مختلف سطح قطره، ايجاد مي‎شود

## Slide 143: مهاجرت يوني در محلولهاي الكتروليت
در روش پلاروگرافي، به‎علت راكد نگهداشتن محلول مورد آزمايش، جريان همرفتي بسيار ناچيز و قابل اغماض است

## Slide 144: الكتروليت كمكي
الكتروليت كمكي در محلول پلاروگرافي دو نقش به‎عهده دارد.
(الف) با توجه به غلظت زيادي كه دارد، مقاومت الكتريكي محلول مورد تجزيه را كاهش مي‎دهد.
(ب) مهاجرت يونها را بين الكترود كار و الكترود ثانويه كنترل مي‎كند. تحرك يوني (u) ، براي تعيين كسري از جريان مهاجرت كل، كه توسط يك يون انجام مي‎شود، استفاده شده و عدد انتقالي (t) براي يك يون، معياري از اين كسر است.

## Slide 145: معادله ايلكويچ Ilkovic
ارتباط بين جريان نفوذي و غلظت آناليت، اولين بار در سال 1902 توسط كوترل.
n تعداد الكترون شركت كننده در واكنش الكترودي، F عدد فاراده، D ضريب نفوذ آناليت برحسب ، A مساحت سطح الكترود برحسب ، C غلظت آناليت برحسب مولاريته، d ضخامت دو لايه الكتريكي برحسب متر و جريان حد است.
ايلكويچ در سال 1934، با توجه به شكل كره‎اي الكترود قطره‎اي، تغييراتي در اين رابطه داد و ارتباط بين جريان نفوذ و غلظت را به‎طور كاربردي‎تري ارائه كرد.

## Slide 146: خلاصه‎اي از روند عمليات پلاروگرافي DC
دستگاه پلاروگراف و مدار آن مرتب مي‎شود.
تجهيزات جانبي ديگر، مانند سيستم ورود ازت براي اكسيژن‎زدايي، ترموستات براي همدما كردن محلول، در جايگاه خود قرار مي‎گيرند.
محلول آناليت با غلظت مناسب همراه با حلاّل مناسب وارد سلول دستگاه مي‎شود.
مـقدار بسيـار كمّي از مواد فعّال سطحي، مانند ژلاتين، قرمز متيل و يا تريتون x– 100 ، براي از بين بردن ماكزيممهاي موجود در پلاروگرام، به‎محلول اضافه مي‎شود.
اگر هدف تجزيه كاتيونهاي فلزي باشد، به‎مدت معيني گاز ازت از محلول عبور داده مي‎شود.
ارتفاع ستون جيوه و ساير عوامل تنظيم كننده سرعت قطرات جيوه در الكترود تنظيم مي‎شود.
در حالي‎كه محلول كاملاً ساكن نگهداشته شده است و از هر گونه بهم خوردن مكانيكي و اختلاف درجه حرارت، اطمينان حاصل مي‎شود، پتانسيل با سرعت 2 الي 10 ميلي‎ولت بر ثانيه، در جهت مناسب، تقطيع مي‎شود. محدوده تغييرات پتانسيل در فرايندهاي كاهشي از صفر تا 0/2- ولت و در فرايندهاي اكسايشي از 0/2- الي صفر است.
پلاروگرام حاصل، توسط ثبات x-y با زمان پاسخ سريع، ثبت مي‎شود.

## Slide 147: كاربرد پلاروگرافي در تجزيه كيفي
براي به‎دست آوردن جريان باقيمانده، يك راه رسم پلاروگرام الكتروليت كمكي به تنهايي بدون حضور آناليت است
راه ديگر برون‎يابي قسمت خطي پلاروگرام آناليت است.
در بهترين شرايط عملياتي، بايد از هر دو راه يك مقدار مشخص براي جريان باقيمانده حاصل شود، ولي اگر در آناليت ناخالصي‎هايي وجود داشته باشد، ممكن است در مقدار جريان باقيمانده كمي تفاوت با روش اول ايجاد شود.
جريان باقيمانده به‎علت وجود برخي از ناخالصي‎ها در حلاّل، الكتروليت كمكي و محلول آناليت ايجاد شود.

## Slide 148: يك پلاروگرام نمونه‎اي براي كاتيونهاي فلزي
(1) پلاروگرام محلول آناليت
(2) پلاروگرام محلول الكتروليت كمكي
(3) قسمت خطي برون‎يابي شده از نمودار (1)

## Slide 149: اندازه‎گيري پتانسيل نيمه موج
از بين پارامترهاي نشان داده شده در پلاروگرام، پتانسيل نيمه‎موج در تجزيه كيفي استفاده مي‎شود.
راه دیگربراي تعيين پتانسيل نيمه‎موج، از معادله هيروسكي ـ ايلكويچ است.
پتانسيل نيمه‎موج در غلظتهاي مختلف آناليت در محلول معين، مقدار ثابتي است ولي ارتفاع موج با غلظت تغيير مي‎كند

## Slide 150: روشي براي تعيين پتانسيل نيمه‎موج
از اين روش، مي‎توان در مواقعي كه جريان باقيمانده و جريان حد (جريان تخت در پلاروگرام) موازي هم نيستند، نيز استفاده كرد. ابتدا خطوط 1 و 2 از برون‎يابي قسمت خطي پلاروگرام رسم شده، سپس خطوط عمودي 3 و 4، كشيده مي‎شوند. وسط خطوط 3 و 4 پيدا شده و توسط خط 5 به يكديگر وصل مي‎شوند. اگر محل تقاطع خط 5 با پلاروگرام، توسط يك خط عمود به محور پتانسيل وصل شود، پتانسيل نيمه‎موج به‎دست مي‎آيد.

## Slide 151: پلاروگرام يك جسم در غلظتهاي مختلف
با افزايش غلظت جريان نفوذ زياد شده اما پتانسيل نيمه‎موج ثابت مانده است

## Slide 152: اثر n بر شكل موج پلاروگرافي برگشت‎پذير براي غلظتهاي برابر از آناليت
ملاحظه مي‎شود كه هر چقدر n بزرگتر باشد، ارتفاع موج بيشتر شده و حتي اگر اختلاف در پتانسيل نيمه‎موج دو جزء كوچك باشد، از يكديگر قابل تشخيص هستند.

## Slide 153: تجزيه كيفي چند جزيي
اگر اختلاف پتانسيل نيمه‎موج دو جزء، بيشتر از ميلي‎ولت باشد، مزاحمت آنها براي يكديگر قابل اغماض بوده و مي‎توانند شناسايي شوند.

## Slide 154: كاربرد پلاروگرافي در تجزيه كمّي
روش مقايسه با محلول استاندارد
روش رسم نمودار كار
روش افزايش استاندارد

## Slide 155: روش مقايسه با محلول استاندارد
 | جرم آناليت در محلول مورد آزمايش | = | ارتفاع موج پلاروگرافي محلول نمونه
 | جرم آناليت در محلول استاندارد |  | ارتفاع موج پلاروگرافي محلول استاندارد

## Slide 156: پلاروگرافي جريان متناوب
پتانسيل متناظر با نوك پيكها با معرفي مي‎شود و اهميت آن مانند در پلاروگرافي DC است. يعني از در تجزيه كيفي استفاده مي‎شود.

## Slide 157: ولتاگرام نمونه‎اي با الكترود جامد
از پلاتين، طلا يا كربن به‎عنوان الكترود كار استفاده مي‎شود. پلاتين يا طلا درون يك ميله شيشه‎اي فرو برده شده‎اند، اما كربن به شكل ميله استفاده مي‎شود.

## Slide 158: يك ولتاگرام چرخه‎اي نمونه‎اي
در آن پتانسيل الكترود كار يك بار به يك جهت و بار ديگر در جهت عكس تقطيع مي‎شود. سرعت تغيير دادن پتانسيل سريع (20 الي 400 ميلي‎ولت بر ثانيه) است.

## Slide 159: سنجشهاي آمپرسنجي
آمپرسنجي يك روش الكترو تجزيه‎اي است كه در آن پتانسيل الكترود كار در مقدار معيني ثابت نگهداشته شـده و شـدت جريان عبور كرده از محلول اندازه‎گيري مي‎شود.
پتانسيل اعمال شده به الكترود كار، در محدودة پتانسيل قسمت تخت موج پلاروگرافي گونة الكترواكتيو مورد تجزيه قرار دارد.
بنابراين، آمپرسنجي اندازه‎اي از جريان حدّ در يك پتانسيل اعمال شدة ثابت، به‎صورت تابعي از غلظت است.

## Slide 160: سنجشهاي آمپرسنجي با الكترود قطرة جيوه
دستگاه مورد استفاده در اين سنجشها همان است كه براي پلاروگرافي به‎كار مي‎رود.
براي سنجش سلولي لازم است كه محلول مورد سنجش به آن منتقل شود و الكترود جيوه قطره چكاني و ملزومات ديگر و الكترود كمكي (الكترود پلاتين) و الكترود مرجع (كالومل اشباع)، درون آن قرار داده شوند.
يك بورت براي افزايش تيتر كننده و يك به‎همزن هم بايد در سلول قرار گيرد.

## Slide 161: سنجشهاي آمپرسنجي با دو الكترود شناساگر (بي‎آمپرومتري) biamperometry
در نمودار A فقط تيترشونده به‎طور برگشت‎پذير الكترواكتيو است. در نمودار B فقط تيتركننده به‎طور برگشت‎پذير الكترواكتيو است. در نمودار C هم تيترشونده و هم تيتركننده به‎طور برگشت‎پذير الكترواكتيو هستند.

## Slide 162: فصل ششم كولن‎سنجي و الكترووزني

## Slide 163: هدفهاي رفتاري فصل ششم
بعداز مطالعة اين فصل تواناييهاي زير كسب می شود.
اصول روشهاي كولن‎سنجي در پتانسيل ثابت، كولن‎سنجي در شدت جريان ثابت و الكترو وزني .
ويژگيهاي يك سلول كولن‎سنجي در پتانسيل كنترل شده .
كاربرد كولن‎سنجي در پتانسيل كنترل شده در تجزيه كمّي.
ويژگيهاي سلول مورد استفاده در كولن‎سنجي در شدت جريان ثابت (تيتراسيون كولن‎سنجي).
نمودار سادة دستگاه تيتراسيون كولن‎سنجي ترسيم شده و روش عمل آن در مقايسه با تيتراسيونهاي كلاسيك.
كاربرد تيتراسيونهاي كولن‎سنجي براي تيتراسيونهاي خنثي شدن.
كاربرد تيتراسيونهاي كولن‎سنجي براي تيتراسيونهاي رسوبي و تشكيل كمپلكس و اكسايش ـ كاهش.
مقایسه تيتراسيونهاي كولن‎سنجي با تيتراسيونهاي حجم سنجي .
ويژگيهاي روش الكترووزني و انواع سلولها و كاتدهاي مورد استفاده .
خواص فيزيكي رسوبهاي الكتروليتي در روش الكترووزني.
دستگاهوري روش الكتروتجزيه‎اي .

## Slide 164: مقدمه
سه روش الكتروتجزيه‎اي بر پايه الكتروليز كه براساس اكسايش يا كاهش يك آناليت استوار هستند و مدت زمان فرايند اكسايش يا كاهش به اندازه‎اي است كه آناليت به‎طور كامل به يك حالت جديد تبديل مي‎شود، عبارتند از:
    كولن‎سنجي در پتانسيل ثابت
    كولن‎سنجي در شدت جريان ثابت (سنجش‎هاي كولن‎سنجي)
    الكترووزني.

## Slide 165: روشهاي كولن‎سنجي
اين روشها به دو گروه
    كولن‎سنجي در پتانسيل كنترل شده
    و كولن‎سنجي در جريان كنترل شده تقسيم مي‎شود.
    همة اين روشها بر پايه قوانين فاراده پايه‎گذاري شده‎اند و با مدار دو يا سه الكترودي انجام مي‎شوند.
در اين روشها بازده جريان حائز اهميت است.
منظور از اينكه بازده جريان 100% است چيست؟
اگر تنها واكنش الكترودي موردنظر اتفاق بيافتد (فقط آناليت در واكنش شركت كند)، بازده جريان فاراده‎اي 100% است.

## Slide 166: طرح ساده‎اي از سلول كولن‎سنجي در پتانسيل كنترل شده، همراه با مدار الكتريكي آن
اين روش نياز به يك مدار سه الكترودي متشكل از كاتد، آند و الكترود مرجع دارد.
همچنين به يك پتانيوستات براي كنترل پتانسيل الكترودي كه در آن واكنش مورد نظر اتفاق مي‎افتد نياز مي‎باشد.

## Slide 167: دستگاه براي ثبت پيوسته ميزان O2 جريان گاز
غلظت اكسيژن متناسب با پتانسيل ثبت شده‎است و كاغذ ثبات را مي‎توان به‎نحوي تنظيم كرد كه غلظت آني اكسيژن را مستقيماً نشان دهد. گزارش شده‎است كه اين دستگاه غلظت اكسيژن را در محدودة ppm 1 تا 1% نشان مي‎دهد.

## Slide 168: نمودار تغييرات خطي شدت جريان برحسب زمان
از آنجا كه تغيير شدت‎جريان برحسب زمان خطي است پس مثلث قائم‎الزاويه‎اي به‎دست مي‎آيد كه ارتفاع آن 150 و قاعده آن 120 است.

## Slide 169: كولن‎سنجي در جريان كنترل شده (سنجش‎هاي كولن‎سنجي)
اين تكنيك در مقايسه با كولن‎سنجي در پتانسيل كنترل شده، استفاده بسيار وسيعتري دارد.
در اين روش مادة تيتركننده به‎طور كمّي در الكترود كار به‎طريق الكتروليز توليد مي‎شود.
درصورتي كه نياز به بُرم به‎عنوان ماده تيتركننده باشد، مي‎توان از يك نمك بروميد محلول به‎عنوان مادة مولد استفاده كرد.
از اين روش كه بُرم به‎طور الكتروليتي در درون سلول كولن‎سنجي توليد مي‎شود، مي‎توان براي اندازه‎گيري فنل‎ها استفاد كرد

## Slide 170: يك سلول نمونه‎اي براي سنجش كولن‎سنجي
الكترودپلاتيني كه مادة تيتركننده توسط آن توليد مي‎شود، مستقيماً درون محلول مورد آزمايش قرار دارد
الكترود ثانويه (SE) يا الكترود كمكي در محفظه جداگانه‎اي قرار دارد، كه در انتهاي آن يك صافي شيشه‎اي تعبيه شده‎است.
جداكردن الكترود كمكي به اين دليل است كه از انتقال همرفتي هر مادة نامطلوب ايجاد شده در الكترود به محلول مورد آزمايش، جلوگيري شود.
زمان سنج و منبع ايجاد كننده جريان، طوري به‎يكديگر متصل شده‎اند كه با يك كليد روشن و خاموش مي‎شوند.

## Slide 171: نمودار شمايي يك دستگاه تيتركنندة كولن‎سنجي
اين دستگاه شامل يك منبع شدت جريان ثابت و كليدي است كه جريان و زمان‎سنج (وضعيت 1) را به‎طور همزمان قطع و وصل مي‎كند.
قابل توجه است كه آرايش مدار طوري است كه هنگام حركت كليد از وضعيت 1 به 2، الكتريسيته از منبع گرفته مي‎شود.
معمولاً مقاومتي در حدود محلول تيتراسيون خواهدداشت.
با اين آرايش، الكتريسيته در سراسر تيتراسيون (و همچنين بين تيتراسيونها) دائماً از منبع گرفته مي‎شود، وضعيتي كه معمولاًمنجر به جريان ثابت‎تري مي‎شود.

## Slide 172: يك سلول براي توليد OH- و H+ در سنجشهاي خنثي شدن
با استفاده از يونهاي هيدروكسيد توليد شده ، هم اسيدهاي ضعيف و هم اسيدهاي قوي را مي‎توان با درجة صحّت بالايي سنجيد.

## Slide 173: روشهاي تجزيه الكترووزني
عمده‎ترين كاربرد آن در تجزيه يونهاي فلزي است و از اين رو هميشه با واكنشهاي كاهش سروكار دارد.
بنابراين الكترود كار معمولاً كاتد است.
استثناهاي موجود، يونهاي Mn2+و Pb2+ هستند در جريان الكتروليز در آند اكسيده شده و به‎صورت MnO2 و PbO2 بر آند ته‎نشين مي‎شوند.
در اين صورت الكترودكار آند خواهدبود.

## Slide 174: كاتد جيوه براي خارج كردن الكتروليتي يونهاي فلزي از محلول
اين روش كاربرد وسيعي به‎عنوان روش جداسازي پيدا كرده‎است، و در اين كـاربـرد اغـلب از كـاتد استخر جيوه با مساحت زياد استفاده مي‎شود.

## Slide 175: دستگاهوري
اين دستگاه داراي تجهيزات لازم براي هر سلول الكتروليز است (يعني داراي منبع ولتاژ متغير، آند و كاتد مي‎باشد)، ولي همان‎طور كه در مدارهاي سه الكترودي توصيف شد، داراي يك الكترود مرجع (معمولاً الكترود كالومل اشباع) نيز مي‎باشد.
اختلاف پتانسيل بين كاتد و الكترود مرجع، با يك ولتمتر الكترونيكي كه داراي مقاومت داخلي بسيار زياد است، اندازه‎گيري مي‎شود.

## Slide 176: دستگاه براي الكتروليز با پتانسيل كنترل شدة كاتد
يك مدار سه الكترودي است و پتانسيل كاتد در مقابل يك الكترود مرجع كالومل اشباع يا نقره ـ نقره كلريد، اندازه‎گيري شده و پتانسيل آن توسط مقاومت متحرك AB ، ثابت نگهداشته مي‎شود.

## Slide 177: فصل هفتم روشهاي هدايت‏سنجي

## Slide 178: هدفهاي رفتاري فصل هفتم
بعد از مطالعه اين فصل توانائيهاي زير كسب می شود.
هدايت الكتريكي محلول، ارتباط آن با مقاومت الكتريكي، واحدهاي هدايت الكتريكي و روابط مربوطه.
هدايت الكتريكي مولي، هدايت مخصوص و هدايت هم‏ارز حد و روابط مربوط به آنها كه با غلظت آناليت ارتباط دارند.
توصيف سلول دستگاه هدايت‏سنج و تعريف ثابت سلول و روش تعيين آن.
روش محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت رسوب‏هاي كم محلول بطريق هدايت‏سنجي.
عدد انتقالي يونها و ارتباط آن با هدايت مولي و غلظت يونها شرح داده شود.
محاسبه هدایت مولیبا استفاده از قانون كهلروش و هدايت مولي يك الكتروليت ديگر.
روشهاي تجزيه هدايت‏سنجي و مزايا و معايب هركدام.
روش تيتراسيون هدايت‏سنجي براي تيتراسيونهاي اسيد ـ باز، تشكيل رسوب و تشكيل كمپلكس ..
نقش تك تك يونها در هدايت الكتريكي محلول و درنتيجه برآيند آنها در شكل كلي نمودار تيتراسيونهاي هدايت‏سنجي.

## Slide 179: روشهاي تجزيه هدايت‏سنجي
روش هدايت‏سنجي مستقيم
سنجشهاي هدايت سنجي

## Slide 180: روش هدايت‏سنجي مستقيم در تجزيه كمّي
ابتدا سه يا چهار محلول استاندارد از ماده‏اي كه هدف اندازه‏گيري آن است تهيه مي‏شود، سپس هدايت الكتريكي هريك از محلولها، توسط دستگاه هدايت‏سنج اندازه‏گيري مي‏شود و نمودار هدايت برحسب غلظت ترسيم مي‏شود، كه يك خط راست خواهد بود.
سپس هدايت الكتريكي محلول مجهول نيز تعيين و بااستفاده از نمودار رسم شده، غلظت آن تعيين مي‏شود

## Slide 181: تيتراسيون هدايت‏سنجي يك اسيد قوي با يك بازقوي
خط پرنشانگر منحني تيتراسيون است كه براي تغيير حجم تصحيح شده است. خطوط نقطه‏چين نشانگر سهم هريك از اجزا در رسانايي محلول مي‏باشند، اين خطوط نيز براي تغيير حجم تصحيح شده‏اند.

## Slide 182: منحنيهاي تيتراسيونهاي هدايت‏سنجي نوعي
: الف) يك اسيد بسيار ضعيف با سديم هيدروكسيد؛
ب) يك اسيد ضعيف با سديم هيدروكسيد؛
ج) يك اسيد ضعيف با محلول آمونياك؛
د) نمك يك اسيد ضعيف؛
هـ) مخلوط هيدروكلريك اسيد و استيك اسيد با سديم هيدروكسيد؛
و) يون كلريد با نقره نيترات.