## Slide 1: بسمه تعالی شتابدهنده های الکتروستاتیکی
تهیه کننده : فرزانه آقائی

## Slide 2
تکنولوژی شتابدهنده های الکتروستاتیکی
برقراری یک پایانه ولتاژ بالا برای شتاب دادن به ذرات باردار حاصل از چشمه ی یون
ساخت اولین شتابدهنده از این نوع توسط کوککرافت و والتون( دستگاهی با ولتاژ800KV)

## Slide 3: شتابدهنده ی کوککر افت و والتون

## Slide 4: شتابدهنده ی کوککر افت و والتون
خازن ها با اتصال موازی به یک پتانسیل مشترک متصل اند و به طور متوالی تخلیه می شوند.
کلید زنی بین اتصالات از طریق یکسو سازها
ولتاژ ثانویه حاصل از مبدل
باردار کردن خازن ها از طریق بار بزرگ ( ثابت زمانی آن (RC) در مقایسه با شاخص تغییر ولتاژ مبدل بزرگ است.

## Slide 5
بعد از باردار شدن خازن ها
خازن C1 تا V0 باردار می شود
ولتاژ در نقطه یA بین 0و 2V0 به طور سینوسی تغییر می کند
توسط ولتاژ موافق یکسوساز R2 نقطه ی B به پتانسیل ثابت 2V0 می رسد
ولتاژ 2V0 از طریق یکسوساز R3 به نقطه ی C اعمال می شود و ولتاژ ac بین 2V0 و 4V0 تغییر می کند.
خازن C4 تا ولتاژ 2V0 باردار می شود.
از طریق یکسوساز R4 پتانسیل در نقطه یD تا مقدار ثابت 4V0 تثبیت می شود.
این زنجیره تا ولتاژهای بالاتر ادامه می یابد.

## Slide 6
در عمل با یک اتلاف ولتاژ ناشی از جریان اخذ شده از طریق بار روبرو هستیم.
در چرخه ی تخلیه V(t) یکسوساز ها نارسانا اند( مانند مدار های باز)
در این حالت خازن ها به طور موثر متوالی اند.
ولتاژ پایانه ثابت نیست و دارای تغییرات تموجی کوچک است که مستقیما با مقاومت بار خارجی و دوره ی زمانی ولتاژ باردار کننده متناسب است.( این تغییرات با تناسب هندسی برحسب تعداد مراحل زنجیره افزایش می یابد.)
کوکلرافت و والتون با تکنیک افزایش ولتاژ
بررسی اولین فروپاشی هسته ای ناشی از واکنش ذرات باردار مصنوعا شتاب یافته

## Slide 7
تزریق کننده ی ذرات ( پروتونها) برای شتابدهنده های انرژی بالاتر
استفاده از شتابدهنده ی کوککرافت- والتون
به عنوان مولد چشمه ی نوترون

## Slide 8: به کار بردن شتابدهنده ی کوککرافت-والتون برای اولین واکنش هسته ای

## Slide 9
عمومی ترین شتابدهنده ی الکتروستاتیکی براساس مولد وان دوگراف ساخته می شود.

## Slide 10: اساس کار شتابدهنده وان دو گراف
هنگامی که رسانای داخلی باردار ورسانای خارجی در تماس الکتریکی قرار می گیرند تمام بار از رسانای داخلی به رسانای خارجی انتقال می یابد. پتانسیل نهایی رسانای خارجی
تخلیه الکتریکی با ستون عایق و جو باعث محدودیت افزایش پتانسیل می شود
بار های مثبت به کمک ولتاژ به تسمه عایق پاشیده می شوند.
تسمه بار را به وسیله ی موتوربه پایانه می برد .
بار ها به سطح خارجی منتقل می شوند و یون های در چشمه ی یونی تولید و در داخل ستون تخلیه شده شتابدهنده شتاب می گیرند.
باریکه خارج شده به وسیله ی یک مغناطیس به سوی هدف منحرف می شود.
به منظور کاهش تخلیه وجرقه زنی مولد را در محفظه ی فشار محتوی گاز عایق(فشار 10-20 atm)قرار می دهند.

## Slide 11
ضعف وان دوگراف
جریان خروجی کم ( میکروآمپر) در مقایسه با کوککرافت- والتون (میلی آمپر)
البته این جریان برای واکنش های هسته ای مناسب است و همچنین بعضی هدف ها جریان بالا را تحمل نمی کنند.
مزیت مولد وان دو گراف بر مولد
کوککرافت- والتون
ولتاژ پایانه بسیار پایدار
فاقد تموجهای متناوبی
ولتاژ پایانه در محدوده ی ثابت اند.
اهمیت در اندازه گیری سطح مقطع واکنش هایی که به حالت برانگیخته ویژه منجر می شوند.

## Slide 12
چشمه یون ضعیف ترین حلقه ی شتابدهنده که مستلزم توجه است به علت:
سوخته شدن رشته های تخلیه
تغییر نوع یون شتاب گیرنده
1.تخلیه پایانه
برای دسترسی به چشمه ی یون 2.تخلیه گاز عایق کننده وانبار کردن آن
3.باز کردن محفظه ی تحت فشار (رعایت نظافت برای
جلوگیری از ورود گرد وغبار)
برای حذف این مشکل شتابدهنده ی وان دو گراف تاندم

## Slide 13: شتابدهنده ی وان دوگراف تاندم

## Slide 14
باریکه ی یون منفی از پتانسیل زمین به پایانه ی ولتاژ بالا در مرکز محفظه ی تحت فشار می رود.
درآغازباریکه یون وارد ورقه یا گازی می شود که n+1 الکترون از یون های منفی جدا می شود ویون جدید حامل بار مثبت خالص ne می شود.
یون های مثبت بر اثر شتابی که از ولتاژ بالای مثبت می گیرند از پایانه دور می شوند درنتیجه یک یون با انرژی جنبشی (n+1)ev در دسترس خواهد بود.
نیاز به ایجاد یون منفی باعث محدودیت در جریانی که از چشمه ی یون تهیه می شود

## Slide 15
شتابدهنده وان دو گراف تاندم با ولتاژ بالاتر از 20 میلیون ولت
شتابدهنده ی جدید برای مطالعه ی یون سنگین
این تاندم چندگانه 25 مگا ولتی از از تعدادی استوانه های فلزی «پلترون» که به کمک عایق هایی به هم متصل اند تشکیل شده است.
از گاز SF6 خالص در فشار 7atm به عنوان گاز عایق کننده استفاده می شود.
مشکل در کاربرد بیش از از 2000متر مکعب باعث می شود هنگام تخلیه محفظه ی گاز به صورت مایع ذخیره شود.
دستگاه پلترون نسبت به تسمه یلاستیکی یا پارچه ی قدیمی برتری دارد.
این زنجیر فلزی طول عمر بیشتری دارد و توزیع بار یکنواخت تری را حمل می کند.
افت وخیز های ولتاژ رادر پایانه کاهش می دهد.

## Slide 16
با تشکر از توجه شما