## Slide 2
چارت سایکرومتری

## Slide 3: چارت سایکرومتری
برای تسهیل دسترسی به ویژگی های هوای مرطوب از چارت سایکرومتری استفاده می شود.
با داشتن دو خصوصیت مستقل می توان ویژگی هوا را تعیین نمود.

## Slide 4: چارت سایکرومتری
واحد انگلیسی

## Slide 5: چارت سایکرومتری
واحد انگلیسی

## Slide 6: چارت سایکرومتری
واحد SI

## Slide 14: استفاده از چارت سایکرومتری
هوا دارای دمای حباب مرطوب 54 درجه سانتی گراد و دمای حباب خشک 71 درجه سانتی گراد است. رطوبت نسبی، نقطه شبنم و درصد رطوبت نسبی را تعیین کنید.

## Slide 15
رطوبت مطلق
رطوبت نسبی
نقطه شبنم

## Slide 16: استفاده از چارت سایکرومتری
فرض کنید هوا نقطه شبنم برابر 40 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 50% دارد. رطوبت مطلق، دمای حباب مرطوب و حباب خشک را تعیین کیند.

## Slide 17
رطوبت مطلق
دمای حباب خشک
دمای حباب تر

## Slide 18: نمودار سایکرومتری
افزایش و کاهش دمای محسوس در نسبت رطوبت ثابت
در نسبت رطوبت ثابت به سیستم گرما داده می شود یا گرما گرفته می شود. مثال: افزایش دمای خشک کن در نسبت رطوبت ثابت
دمای حباب خشک و مرطوب، انتالپی، حجم مخصوص و رطوبت نسبی تغییر می کند.
نسبت رطوبت، دمای نقطه شبنم و فشار بخار هوا ثابت است.

## Slide 19: نمودار سایکرومتری
گرمایش و رطوبت زنی
در بسیار از سیستمهای علاوه بر افزایش دمای هوا مقداری رطوبت نیز به آن اضافه می شود.
انتالپی، نسبت رطوبت، فشار بخار، دمای حباب خشک، حباب مرطوب و شبنم، حجم مخصوص افزایش می یابد.

## Slide 20: نمودار سایکرومتری
سرمایش و رطوبت زنی
در فرایند سرمایش محصولات کشاورزی هوا با عبور از یک اواپراتور تا زیر نقطه شبنم سرد می شود. بنابراین آب اضافی بلافاصله میعان می شود.
انتالپی، نسبت رطوبت، فشار بخار، دمای حباب خشک، حباب مرطوب و شبنم، حجم مخصوص کاهش می یابد.

## Slide 21: نمودار سایکرومتری
خشک کردن آدیاباتیک
خشک کردن مواد غذایی را می توان فرایندی آدیاباتیک در نظر گرفت (آنتالپی ثابت). با عبور هوا از ماده غذایی مرطوب گرمای محسوس هوای صرف تبخیر آب شده لذا دمای هوا کاهش و رطوبت آن افزایش می یابد.
به این فرایند اشباع آدیاباتیک، سرد کردن آدیاباتیک یا تبرید تبخیری نیزمی گویند.

## Slide 22: نمودار سایکرومتری
خشک کردن آدیاباتیک
در این فرآیند دمای حباب خشک کاهش و نسبت رطوبت، رطوبت نسبی، فشار بخار و دمای نقطه شبنم افزایش می یابد.
انتالپی و دمای حباب مرطوب ثابت است.

## Slide 23: نمودار سایکرومتری
مخلوط کردن دو جریان هوا
m1+m2=m3
m1W1+m2W2=m3W3
m1h1+m2h2=m3h3
با حذف m3
m1(h3-h1)=m2(h2-h3)
m1(W3-W1)=m2(W2-W3)
m= دبی جرمی
W=نسبت رطوبت
h=انتالپی

## Slide 24: استفاده از چارت سایکرومتری
مثال
یک سیلوی غلات توسط هوایی با دمای حباب خشک ͦF 40 ، رطوبت نسبی 100% خنک می شود. اگر دماهای حباب خشک و نقطه شبنم محیط به ترتیب 85 و ͦF 70 و سرعت جریان cfm 1000 (فوت مکعب بر دقیقه) باشد، میزان گرما و رطوبتی را که در هر ساعت توسط یک واحد سرد کننده انتقال داده می شود را تعیین کنید.

## Slide 25: استفاده از چارت سایکرومتری
راه حل
حجم مخصوص حدود ft3/lbm 14
1
2

## Slide 26: مثال
دمای نقطه شبنم هوا از 40درجه به 48 درجه فارنهایت افزایش می یابد. در صورتی که دبی حجمی هوا ورودی ft3/min 10000 باشد، میزان حرارت اضافه شده به سیستم را محاسبه کنید.

## Slide 27: مثال
هوا با دمای حباب خشک و مرطوب به ترتیب برابر 40 و 35 درجه فارنهایت و دبی 5000 ft3/min (cfm) با هوای اشباع در دمای 50 درجه فارنهایت و دبی حجمی ft3/min 2000 مخلوط می شود، ویژگی هوای حاصل را به دست آورید.
1
2
Td=44̊F
Tw=39̊F